РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Терпроект»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАРАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТЗМЕИНОГОРСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Том 2

ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

2015 г.

| СОСТАВ АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА |
| --- |
| Генеральный директор, канд. геогр. наук | Д.Ю. Андреянов |
| Главный архитектор проекта | Б.В. Полушковский |
| Природные условия и ресурсы, экология | С.И. Андреянова |
| Демографическая ситуация | А.И. Савченко |
| Пространственный анализ | М.В. Борисова |
| Экономический анализ | Е.Н. Авдеев |
| Инженерное оборудование территории, социальная инфраструктура | И.В. Рудинская А.С. Левченко |
| Консультант, докт. геогр. наук | В.А. Шальнев |
| Архитектор | И.Е. Боброва |
| Инженер-картограф 1 категории | Д.В. Пилипчук |
| Картограф | Я.C. Шуклина |

Перечень текстовых и графических материалов

| № п/п | Наименование документа |
| --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |
|  | Положение о территориальном планировании. Том 1 |
|  | Обоснование проекта генерального плана. Том 2 |
| 2. Графические материалы |
|  | Карта границ населенных пунктов |
|  | Карта функциональных зон поселения |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения |

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и взрывопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей среду жизнедеятельности при соблюдении предусмотренных мероприятий.

Оглавление

Введение	6

РАЗДЕЛ 1. Анализ современного состояния территории, проблем и   направлений ее комплексного развития	17

Глава 1. Особенности размещения муниципального образования Барановский сельсовет Змеиногорского района Алтайского края	17

Глава 2. Историческая справка	17

Глава 3. Природно-климатические условия	18

3.1 Орография	18

3.2 Климат	20

3.3 Инженерно-геологическая характеристика	22

Глава 4. Демографический прогноз численности населения	29

Глава 5. Существующее положение	31

5.1 Общая характеристика	31

5.2 Характеристика жилой зоны	32

5.3 Образование	33

5.4 Культура и спорт	34

5.5 Здравоохранение	36

5.6 Характеристика промышленной зоны	37

5.7 Планировочная организация территории населенного пункта	39

5.8 Жилые территории	40

5.9 Территории сельскохозяйственного использования	42

5.10 Размещение объектов специального назначения	43

5.11 Природный комплекс и озеленение территории	44

5.12 Развитие туристической деятельности	45

Глава 6. Транспортная инфраструктура (улично-дорожная сеть и транспорт)	47

6.1 Внешний транспорт и дороги	47

Глава 7. Инженерная инфраструктура	49

7.1.1 Водоснабжение	49

7.1.2 Противопожарное водоснабжение	50

7.2 Водоотведение	51

7.3 Газоснабжение	52

7.4 Теплоснабжение	52

7.5 Электроснабжение	53

7.6 Телефонизация (связь)	55

Глава 8.  Охрана окружающей среды с материалами оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду	56

8.1 Анализ экологических проблем и природных особенностей территории	57

8.2 Оценка состояния атмосферного воздуха и мероприятия по улучшению воздушного бассейна	58

8.3 Оценка состояния подземных и поверхностных вод и мероприятия  по улучшению состояния водных ресурсов	61

8.3.1. Оценка состояния водных объектов	61

8.3.2. Водоохранные зоны водных объектов	61

8.3.3. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения	62

8.4 Оценка состояния и мероприятия по охране почв	66

8.5 Оценка антропогенного воздействия на недра	68

8.6 Санитарная очистка территории	68

8.7 Захоронения биологических отходов	70

8.8 Оценка состояния природного комплекса и предложения по улучшению ландшафта	71

8.9 Оценка влияния физических факторов на окружающую среду	73

8.9.1 Шумовое воздействие	73

8.9.2 Источники электромагнитных излучений	74

8.9.3 Радиационная обстановка	74

8.10 Оценка размещения и эксплуатации коммунальных объектов	75

8.11  Планируемые мероприятия по улучшению состояния окружающей среды	75

Глава 9. Объекты культурного наследия	76

РАЗДЕЛ 2. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования	82

Глава 10. Цели и задачи территориального планирования	82

Глава 11. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования	85

РАЗДЕЛ 3. Перечень мероприятий по территориальному планированию.  Обоснование предложений по территориальному планированию и этапы их реализации	88

РАЗДЕЛ 4. Перечень основных факторов риска возникновения  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и описание  мероприятий по их предотвращению	95

Глава 12. Чрезвычайные ситуации природного характера	95

Глава 13. Чрезвычайные ситуации техногенного характера	99

РАЗДЕЛ 5. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	105

# Введение

Генеральный план Барановского сельсовета Змеиногорского района Алтайского края выполнен в соответствии с муниципальным контрактом и техническим заданием на выполнение работ по разработке генерального плана Барановского сельсовета.

Разработка проекта Генерального плана Барановского сельсовета выполнена в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ и инструкцией, утвержденной постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 г. №150 «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» СНиП 11-04-2003, СНиП 2.07.01-89, Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений., положениями Жилищного и Земельного кодексов Российской Федерации, а также с соблюдением технических условий и требований  государственных стандартов соответствующих норм и правил в области градостроительства.

Разработка проекта Генерального плана Барановского сельсовета выполнена в соответствии с базовой градостроительной и проектной документацией, в основе которой находятся: схема территориального планирования Алтайского края, схема территориального планирования муниципального района Змеиногорского района Алтайского края».

В настоящей работе представлены материалы комплексной градостроительной оценки территории Барановского сельсовета Змеиногорского района Алтайского края, являющейся основой для проектного зонирования территории с учетом экологических, историко-культурных, социально-экономических и других планировочных факторов оценки, позволит выявить основные планировочные ограничения и целесообразные направления градостроительной реорганизации и развития муниципального образования Барановского сельсовета.

В проекте определяются:

- основные положения градостроительной политики с учетом особенностей социально-экономических, природно-климатических условий и потенциала поселения;

- зонирование территорий для развития поселения (в том числе для индивидуального жилищного строительства, рекреационных поселений - дач и садоводств), территорий для организации мест массового отдыха и туризма, особо охраняемых природных и историко-культурных комплексов, федеральной, краевой и районной инженерно-транспортной инфраструктур;

- меры по охране окружающей среды, историко-культурного наследия, защита от воздействия опасных природных и техногенных процессов и явлений;

- градостроительные обоснования для принятия  решений о размещений объектов капитального строительства местного значения.

Проект является основанием для разработки:

- плана реализации «Генерального плана Барановского сельсовета Змеиногорского района Алтайского края»

- проектов планировки территории;

- проектов межевания территорий;

- градостроительных планов земельных участков;

- правил землепользования и застройки;

- градостроительных регламентов.

Реализация проектных предложений предусматривается в два этапа:

- первая очередь - 2025 год

- расчетный срок - 2035 год.

Проект предназначается:

- органам государственной власти Алтайского края администрации Змеиногорского района, органам местного самоуправления Барановского сельсовета, краевым, городским, районным органам архитектуры и градостроительства для проведения согласованной градостроительной политики, организации землеустройства, разработки программ и проектов на территории муниципального образования;

- органам государственного контроля и надзора при осуществлении их функций в сфере градостроительства и использования земель;

- юридическим лицам и гражданам для учета при приобретении недвижимости, планировании и реализации инвестиций в строительство объектов.

Цели и задачи проекта:

Генеральный план сельского поселения - градостроительная документация о градостроительном планировании развития территории поселения, определяющая стратегию его градостроительного развития и условия формирования среды жизнедеятельности.

Генеральные планы поселений разрабатываются в соответствии с утвержденной градостроительной документацией федерального уровня и уровня субъекта Российской Федерации, а также территориальных комплексных схем градостроительного планирования развития территорий районов, сельских округов.

Главная цель настоящего проекта – территориально-пространственная организация Барановского сельсовета Змеиногорского района Алтайского края и выработка стратегических градостроительных решений по развитию данной территории в соответствии с Концепцией устойчивого развития.

Разработка проекта генерального плана Барановского сельсовета Змеиногорского района Алтайского края, является документом территориального планирования, определяющим стратегические направления развития, который разрабатывается с целью:

- обеспечения устойчивого развития территории,

- обеспечения роста жилищного строительства,

- обеспечения экологической безопасности,

- обеспечения рационального использования территорий.

Для обеспечения поставленной цели необходима ориентация на решение следующих задач:

1. Проведение комплексного анализа:

- положения  Барановского сельсовета Змеиногорского района Алтайского края в системе региональных связей, его места и роли в системе расселения;

- современного состояния использования территории;

- ресурсного потенциала (природного, материального, населенческого);

-градостроительного (функционально-территориального, структурно-планировочного, ландшафтно-эстетического, исторического);

- предшествующей градостроительной документации;

- инженерно-строительных условий;

- возможных негативных природных и техногенных воздействий.

2. Определение характера и масштаба проблем, препятствующих устойчивому развитию Барановского сельсовета Змеиногорского района Алтайского края.

3. Определение приоритетных направлений социально-экономического развития Барановского сельсовета Змеиногорского района Алтайского края. Прогноз численности населения с учетом изменения структуры его занятости, специфики демографической ситуации и миграционной подвижности населения.

4. Определение оптимального соотношения и размещения функциональных зон, обеспечивающих:

- повышение эффективности использования территории поселения и повышение  ее рентного потенциала;

- экологически-безопасное взаиморазмещение в структуре Барановского сельсовета Змеиногорского района Алтайского края общественных, жилых и производственных функций;

- возможность кооперации объектов социальной, производственной и транспортной инфраструктуры.

5. Разработка проекта предложений:

- по реорганизации и упорядочению промышленных территорий и коммунально-складских зон Барановского сельсовета Змеиногорского района Алтайского края с учетом специфики социально-экономических условий его развития.

6. Формирование (совершенствование) транспортной инфраструктуры Барановского сельсовета Змеиногорского района Алтайского края в соответствии с приоритетными направлениями его территориального развития и предлагаемым функциональным зонированием.

7. Формирование архитектурно-планировочной структуры  Барановского сельсовета Змеиногорского района Алтайского края, адаптированной к его конкретной природной и градостроительной специфике и обеспечивающей образно-эстетическую индивидуальность и комфортность проживания.

8. Определение приоритетных зон жилищного строительства и реконструкции жилищного фонда.

9. Расчет перспективного баланса территории с учетом прогнозируемого спроса на территориальный ресурс.

10. Размещение в сельском поселении объектов общественно-деловой функции в общем контексте формирования агломерации сельских поселений Алтайского края.

11. Формирование системы зеленых насаждений общего пользования и средозащитного каркаса территории Барановского сельсовета Змеиногорского района Алтайского края.

12. Разработка проекта предложений по инженерному оборудованию и благоустройству Барановского сельсовета Змеиногорского района Алтайского края.

13. Разработка проекта предложений по охране окружающей среды. Оценка прогнозируемого состояния окружающей среды.

14. Выявление потенциала инвестиционных ресурсов для реализации проектных предложений генерального плана.

15. Определение территорий и объектов первой очереди строительства.

16. Разработка проекта предложений по установлению границ населенного пункта сельского поселения.

Задачи проекта конкретизируются по следующим позициям:

- Определение возможностей муниципального образования Барановского сельсовета Змеиногорского района Алтайского края в части совершенствования структуры сложившегося хозяйственного комплекса и функциональных территориальных зон; выявление социально-экономических тенденций на прогнозируемый период в контексте оптимизации территориальной организации; выявление перспективных инвестиционно-привлекательных секторов экономики и соответствующих функционально-планировочных зон - «полюсов роста» - с учетом хозяйственно-территориальной специфики;

- Прогнозирование базовых параметров развития территории - численность населения муниципального образования Барановского сельсовета Змеиногорского района Алтайского края; сферы занятости; объемы строительства и пр. на основе анализа сельского поселения в части их перспективности для дальнейшего социально-экономического развитии в зависимости от хозяйственной, исторической и планировочной специфики;

- Выделение специфики поселения с учетом особенностей типов и форм собственности жилой застройки, определение его роли в формировании расселенческого каркаса. Разработка принципиальных предложений по расселению, его возможной реконструкции. Также выявляются и прочие главные зоны расселенческого каркаса;

- Разработка предложений по развитию коммуникационно-инфраструктурного каркаса муниципального образования - системы транспортных связей всех видов с соответствующей обслуживающей инфраструктурой;

- Обоснование принципов развития социальной сферы, проведение расчётов основных экономико-градостроительных параметров для жилищного, культурно-бытового строительства, развития рекреации, туризма и пр.;

- Формирование предложений по сохранению и развитию природно-экологического каркаса Барановского сельсовета и рациональному использованию природных ресурсов в контексте общерегиональных, средозащитых и средоформирующих функций территории (создание природных комплексов, пространственная градостроительная организация лесопарковых насаждений, сохранение и улучшение качества всех видов ресурсов, возможности использования альтернативных источников энергии, рекультивация нарушенных территорий, создание обособленных территорий для утилизации загрязняющих веществ и ТБО с минимальными ареалами их негативного воздействия на окружающую среду). Предложения по развитию рекреационных территорий;

- Принципиальные направления реконструкции и модернизации инженерных систем, связи и телекоммуникаций – водоснабжения, канализации, энергоснабжения и др. Защита от неблагоприятных природных и антропогенных процессов, инженерная подготовка территории.

Главные результаты работы:

- определение специализации и потенциала Барановского сельсовета в структуре пространства Змеиногорского района Алтайского края;

- пространственная организация территории, основанная на рациональном природопользовании - функциональное зонирование и планировочная структура, система коммуникаций и расселения, природно-экологический каркас - максимально отвечающая целям устойчивого развития сельского поселения;

- хозяйственно-экономическое районирование с определенными режимами хозяйственной деятельности (градостроительные регламенты); каждая зона должна разрабатываться с чёткой формулировкой её градостроительных проблем, с предложением возможных путей их решения;

- основа для ведения территориального мониторинга Барановского сельсовета Змеиногорского района Алтайского края.

Проект призван дать Администрации Барановского сельсовета Змеиногорского района Алтайского края возможность для:

- Планирования пространства сельского поселения для оптимального использования в интересах населения земельных и других природных ресурсов.

- Управления пространством, принадлежащим государству: федеральные и краевые земли, дороги, каналы, мосты, инженерная инфраструктура и пр. (при условии проведения запланированного разграничения земель между федеральным центром, субъектом федерации и органами местного самоуправления).

- Политического обеспечения общественных интересов (здравоохранение, образование, охрана окружающей среды и т.п.).

В основу настоящего проекта положены данные, предоставленные службами и администрацией Барановского сельсовета и Змеиногорского района в 2014 году.

При разработке генерального плана Барановского сельсовета Змеиногорского района Алтайского края использованы:

- Техническое задание на разработку генерального плана Барановского сельсовета Змеиногорского района Алтайского края.

- Графические материалы на бумажных и электронных носителях:

- Базовая градостроительная документация.

- Топографическая съемка м 1:5 000, в электронном виде и на бумажных носителях.

- Данные земельного кадастра.

-  Схема существующих и проектируемых сооружений инженерных сетей.

- Схема существующей улично-дорожной сети. Классификация дорог.

- Схема расположения существующих автотранспортных предприятий и гаражей.

- Данные инвентаризации жилого и нежилого фонда.

- Ввод жилищного фонда по годам.

- Данные о занятости населения.

- Перечень производственных предприятий Барановского сельсовета Змеиногорского района Алтайского края (промышленных, транспортных, коммунальных, складских). Их основные производственные фонды, их износ.

- Объем инвестиций, их структура и источники финансирования по отраслям.

- Бюджет Барановского сельсовета Змеиногорского района Алтайского края (2012-2014 гг.).

- Данные санитарного состояния среды сельского поселения:

- Места выпусков промышленных и коммунально-бытовых канализационных стоков, их характеристика.

- Местоположение санкционированных и несанкционированных свалок.

- Данные по инженерному обеспечению сельского поселения:

- Данные по водопроводным и канализационным сооружениям;

- Данные по электроснабжению (местоположение источников - электрических подстанций, высотных линий напряжением 35 кВ и выше с указанием мощности трансформаторов, материала опор, сечения провода).

- Данные по телефонизации (емкость и положение АТС, тип оборудования, операторы сотовой связи).

- Данные по телевидению и радиофикации (источники, оборудование, количество принимаемых программ, Интернет-провайдеры).

- Данные по транспортной инфраструктуре.

- Данные по улично-дорожной сети:

а) существующее благоустройство с указанием типов покрытий;

б) перечень магистральных улиц и их поперечный профиль;

в) перечень и характеристика искусственных сооружений и переездов;

г) объем работ и капиталовложения за последние 5 лет и стоимость строительства и реконструкции 1кв.м.

Данные по транспорту:

а) количество перевезенных пассажиров и грузов;

б) автомобильный (существующие маршруты, количество подвижного состава, размещение автохозяйств СТО);

в) тип, размещение и количество гаражей, кол-во автомобилей в  сельском поселении;

г) грузовой (количество, изменение грузооборота за последние 5 лет, работа грузового транспорта).

- Данные Всероссийской переписи населения 2010 г.

- Материалы краеведческой, справочной исторической и географической литературы.

Нормативная база:

В результате системного анализа требований действующего законодательства и нормативных документов установлено, что разработка генерального плана должна осуществляться с соблюдением требований следующих документов:

Законы Российской Федерации и Алтайского края:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (№190-ФЗ от 29.12.2004);

- Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (№191 - ФЗ от 29.12.2004);

- Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты РФ» (№ 232-ФЗ от 24.11.2006);

- Земельный кодекс Российской Федерации (№136-ФЗ от 25.10.2001);

- Лесной кодекс Российской Федерации (№200-ФЗ от  04.12.2006);

- Водный кодекс Российской Федерации (№74-ФЗ от 03.06.2006)

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (№ 73-ФЗ от  25.06.2002);

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ от  06.10.2003);

- Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (N 257-ФЗ от  18 октября 2007 года);

Строительные нормы и правила:

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.02.01-83* «Основание зданий и сооружений»

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация, наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

- СНиП 32-01-95 «Железные дороги колеи 1520 мм»;

- СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»и др.

Санитарные правила и нормы (СанПиН):

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений»;

- СанПиН 2971-84 «Санитарные правила и нормы защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) переменного тока промышленной частоты»;

- СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования  к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях».

Прочие документы:

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских 
электрических сетей»;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- МДК 4-05.2004 «Методика  определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения»;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»,  одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р;

- «Правила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт», утвержденные Постановлением Совета Министров СССР №255 от 26. 03. 1984г.;

- «Правила охраны газораспределительных сетей», утвержденные Постановлением Правительства РФ №878 от 20.11.2000;

- «Правила охраны магистральных трубопроводов», утвержденные постановлением Гостехнадзора России №9 от 22.04.1992;

- Приказ Минрегионразвития РФ № 244 от 26.05.2011г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке проектов генерального планов поселений и городских округов»

- «Рекомендации  по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений», Москва 1994, Центральный научно-исследовательский 
и проектный институт по градостроительству Минстроя России;

- Концепция демографической политики Российской Федерации до 2025 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 № 135;

- «Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденные Минсельхозпродом Российской Федерации 04 декабря 1995 № 13-7-2/469.

«Региональные нормативы градостроительного проектирования Алтайского края» (постановление Правительства Алтайского края от 14 октября2009 г. № 431)

# РАЗДЕЛ1. Анализ современного состояния территории, проблем и 
 направлений ее комплексного развития

Глава 1. Особенности размещения муниципального образования Барановский сельсовет Змеиногорского района Алтайского края

Муниципальное образование Барановский сельсовет расположено в южной части Алтайского края, занимает площадь 1143,11 кв.км. Села Барановка, Гальцовка и п. Рязановка входят в состав Барановского сельсовета Змеиногорского муниципального района. Смежными территориями являются: на севере Карамышевский сельсовет, Черепановский сельсовет и город Змеиногорск. На юго-западе сельсовет граничит с Третьяковским районом, на юге с Казахстаном, на востоке с Чарышским, Краснощековским и Курьинским районами.

Граница поселения установлена законом Алтайского края от 27 ноября 2008 года № 112-ЗС «О статусе и границах муниципальных и административно-территориальных образований Змеиногорского района Алтайского края».

На территории Барановского сельсовета, прилегающей к государственной границе Российской Федерации с Республикой Казахстан, в соответствии с приказом ФСБ РФ от 16 июня 2006 г. № 279 «О пределах пограничной зоны на территории Алтайского края», установлена пограничная зона.

Административный центр Барановского сельсовета расположен в 350 км к югу от г. Барнаула и связан с краевым центром автомобильной дорогой федерального значения А-322, А-370.

Глава 2. Историческая справка

В 1870-1890 годах в ложбине на берегу речки Гальцовки, семья Баранниковых основала заимку, которую назвали Барановка. Позднее сюда стали переселяться крестьяне из других мест, в том числе из европейской части России.

В 1920 году уже в селе Барановка была создана первая коммуна, в которую вошли 70 человек.

Барановский сельский Совет был создан 4 августа 1920 г., первым председателем которого был Василий Федорович Лыков.

В 1929 году образуется первый колхоз в селе Барановка с названием 1-е Мая, а в 1935 году его разделили на 3 сельскохозяйственные артели: одна со старым названием 1-е Мая, председателем стал Никита Иванович Акуленко; вторую назвали имени Калинина, председателем стал Семен Моисеевич Литвинов; третью назвали имени Кагановича, председателем стал Иннокентий Александрович Кирьянов.

В годы Великой Отечественной войны (1941-1945 годы) на фронт ушли практически все мужчины села Барановка, погибло более 300 человек.

Отгремели залпы победной весны сорок пятого. К мирному труду вернулись жители села Барановка. Развивался и богател колхоз, пахотные земли которого раскинулись на 14000 гектаров, в 1970 году барановцы преподнесли Родине каравай весом в 1125000 пудов.

Уделялось огромное внимание социальному развитию села. Из деревни с соломенными крышами село превратилось в настоящий агрогородок. Было построено около 300 благоустроенных квартир, ко всем домам подведены теплотрасса и водопровод, в центре села - искусственный водоем, разбит зеленый сквер.

Около села в 1965 году был заложен сад на 100 гектаров и водоем. В 1966 году вступила в строй Барановская средняя школа, в 1967 году на окраине села построен стационарный пионерский лагерь.

В 1968 году в эксплуатацию сдан торговый центр, где кроме магазинов располагались колхозная столовая, гостиница, парикмахерская, мастерская бытового обслуживания; в 1970 году построен детский сад на 140 мест; в 1975 году открыт в селе колхозный музей.

В 1988 году на окраине села Барановка открыт санаторий «Лазурный». До 1944 года село Барановка находилось на территории Змеиногорского района, с января 1944 года по январь 1965 года село относилось к территории Третьяковского района, а с января 1965 года вновь село Барановка находится на территории Змеиногорского района.

Глава 3. Природно-климатические условия

3.1 Орография

По характеру территории Барановский сельсовет разделяется на восточную и западную части. Рельеф восточной части холмистый, гористый, (отроги Колыванского хребта), западной части — преимущественно равнинный. Преобладает низкогорный рельеф, как правило, это пологие слаборасчленённые склоны. Привлекают к себе внимание неглубокие воронки, обильно заросшие травой и кустарником, вполне возможно, что это шахты-закопушки демидовских времён. Они не представляют опасности, поскольку глубина их 3-5 метров, а края пологие. Равнинная часть района представляет собой расчленённую территорию, со сравнительно неглубоким залеганием палеозойского фундамента, местами выходящего на поверхность в виде невысоких округлых сопок и повсеместно вскрывающегося речными долинами. Здесь довольно близко залегают коренные породы. Абсолютные высоты увеличиваются к юго – востоку, следовательно, меняются типы ландшафтов от холмисто – увалистых расчленённых низко – горных поверхностей с разнотравно – злаковыми и кустарниковыми луговыми степями на чернозёмах, выщелоченных до крутосклонных расчленённых низкогорных поверхностей, с берёзово – сосновыми лесами на горно – лесных почвах. Увалистые предгорья – это островные участки среди предгорных равнин. Это сильно расчленённые массивы с широкими и глубоко врезанными долинами и логами. Здесь характерны резкие формы рельефа, часты выходы коренных пород. Эти формы рельефа представлены несколькими отдельными массивами, возвышающимися над общей поверхностью равнин в виде групп сопок с довольно крутыми склонами.

Вдоль границы  с  Чарышским районом находится  Тигирекский  хребет с отметкой 1596 м. Здесь же расположен  Тигирекский заповедник  уникальный  по природным  ресурсам. Рельеф заповедника – среднегорный, с куполообразными вершинами. Абсолютные высоты лежат в пределах 300-2200 м над уровнем моря. Средние высоты – 800-1500 м. В наиболее высоких точках изрезанные карами склоны образуют крутобокие пирамидальные вершины, и формируется Альпийский высокогорный рельеф. Он занимает юго – восточную часть заповедника со следами снежной ледовой обработки, повсеместным развитием склоновых процессов (обвалов, осыпей, лавин). В северных и западных районах заповедника склоны гор спокойные, холмисто-увалистые с мягкими очертаниями. Долины рек и их притоков здесь пологие. В восточной части в пределах лесного пояса склоны гор более круто спускаются к речным долинам, имеющим часто характер ущелий и каньонов. Окраины хребтов заповедника занимают обширный пояс эрозионного среднегорного рельефа. Окаймляет подножье хребтов пояс низкогорного мелкосопочного рельефа, густо изрезанного мелкими водотоками.

По территории протекают реки: Гальцовка, Малая Гальцовка, Бухаловка, Белая и Малая Белая. Они имеют хорошо выработанные русла сложенные щебнистыми суглинками и глыбовым материалом, однако при выходе на равнину их заменяют суглинки, супеси, пески, и галечники с валунами. Берега рек, как правило, крутые и обрывистые. Наиболее крупная река Белая имеет глубину от 0,4 до 2 метров в межень. Она течет среди живописных гор, которые нередко опускаются к водеотвесными скалами. На реке много перекатов, есть несложные шиверы. Характер реки - спокойный. Дно реки - каменисто-галечное.

3.2 Климат

Климатические особенности местности определяются сложным взаимодействием солнечной радиации, циркуляции атмосферных масс и характером подстилающей поверхности.

Согласно агроклиматическому районированию Алтайского края, Змеиногорский район входит в состав умеренно-тёплого и тёплого районов.

Территория Змеиногорского района находится под воздействием атмосферных процессов, в связи с открытостью к Северному Ледовитому океану, районам Средней Азии и Казахстана, что обуславливает проникновение как холодных арктических воздушных масс, так и теплых тропических.

Горные хребты в северо-западной части Алтая расположены в виде «веера», открытого навстречу приходящим сюда атлантическим циклонам. При приближении к горам деятельность этих циклонов резко усиливается, следствием чего является увеличение облачности и количества осадков, повышение зимних и понижение летних температур, то есть в целом смягчение континентальности климата.

По данным расположенной у подножья гор метеорологической станции г. Змеиногорска, известно, что среднегодовая температура в окрестностях города составляет - 2 С0, а среднеиюльская и среднеянварская температура воздуха соответственно + 19,5 С0 и - 15,5 С0. Зимние температуры в низкогорьях и среднегорьях выше, чем на прилегающей равнине. Средние температуры января в равнинной части района составляют - 15, - 17С0. Повышение зимних температур с увеличением высоты наблюдается примерно до высот 1000—1200 м. Летом предгорья несколько холоднее сильно нагретых степных равнин

Климат района  континентальный  с жарким летом  и холодной  зимой. Абсолютный  максимум  температуры воздуха  составляет +39С0, а  абсолютный  минимум – 49С0градусов. Самый холодный месяц – январь. Средняя температура воздуха в январе -15-16º С0. Самый тёплый месяц июль (со средней температурой 18-19,5º С0). Переходные периоды короткие, особенно весна. По средним данным от марта к апрелю температура воздуха повышается на 10,7 С0.

По количеству осадков  территория относится  к увлажненной зоне. Основное  количество осадков  выпадает в  летне-осенний период, что  ухудшает   условия  сенокошения и уборку зерновых  культур. В решающий период вегетаций (май-июнь) выпадает не более 120 мм по среднемноголетним данным. В летнее время осадки выпадают преимущественно в форме ливневых дождей, часто отмечаются грозы, град. Относительная влажность воздуха в летний период – 46-52%. В среднем  за последние годы  на территории  района  выпадает 649 мм. осадков в год.

Запасы воды в снеге могут составлять 80-140 мм, а в отдельные снежные зимы – 200 мм. На южных склонах увалов стаивание снега происходит бурно, в связи с этим возникает возможность смыва почвы.

На территории района  весной и летом  преобладают  ветры юго-западного,  а осенью  и зимой  - северо-восточного и северного  направлений. Средняя скорость ветра за год 3-6 м/сек. Наибольшая скорость ветра наблюдается в ноябре (среднемесячная скорость -1,5 м/сек.) и в декабре-январе (-4,3 м/сек.). Отдельные дни со скоростью ветра 15 м/сек. И больше отмечаются ежегодно в зимние и весенние месяцы, что обуславливает неравномерное залегание снежного покрова. Летом скорость ветра уменьшается до 2,8 – 3,0 м/сек.

Физическая спелость почвы наступает в третьей декаде апреля и в первой пятидневка мая. На условия развития растительного покрова помимо продолжительности безморозного периода большое значение оказывает температурный режим почв, который характеризуется высокими средними показателями на поверхности почвы в июле до23( и низкими в январе до -17(. Условия перезимовки озимых удовлетворительные. Накопление снежного покрова начинается с ноября месяца (средняя высота 23 см.). Наибольшая высота снежного покрова отмечается в 3-ей декаде февраля и 1-ой декаде марта (54-56см). Во второй декаде марта высота снежного покрова уменьшается за счёт таяния и оттепелей. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет 157-170 дней. На открытых участках почва промерзает на глубину 1.2-1.9 м. Полное оттаивание наступает в конце апреля – первой декаде мая.

Для выращивания  сельскохозяйственных  культур  большое значение  имеет дата  наступления  последних весенних  заморозков  и первых  осенних.  Средняя дата прекращения заморозков приходится на 15-25 мая, а первый осенний заморозок по многолетним данным приходится на 5-15 сентября.  Данный фактор  влияет на сроки проведения  агротехнических  мероприятий.  Безморозный период в среднем продолжается 100-120 дней. Продолжительность тёплого периода от даты устойчивого перехода температур через 0 С0 весной до даты перехода через 0 С0 осенью составляет 185-200 дней. Переход через 0С0 весной обычно наблюдается после 10 апреля. Продолжительность периода с температурой 10 С0 составляет 115-135 дней. Прогревание почвы до + 10 С0 наступает в конце первой, реже конце второй декады мая.

В целом, климатические условия в районе благоприятны для возделывания районированных сортов сельскохозяйственных культур. Обработка почвы должна проводиться с обязательным применением комплекса противоэрозионных мероприятий. В данных условиях на полях необходимо проводить снегозадержание.

Климатические факторы, отрицательно влияющие на рост и развитие древесной растительности:

- поздние весенние и ранние осенние заморозки, повреждающие молодые побеги, и препятствующие образованию и созреванию семян;

- сильные морозы, вызывающие морозобойные трещины на стволах деревьев.

3.3 Инженерно-геологическая характеристика

Кембрийская система, средний отдел, амгинский ярус – ордовикская система, нижний отдел, тремадокский ярус. Горноалтайская серия, верхняя подсерия, суеткинская свита представлена полимиктовыми песчаниками, алевролитами, аргиллитами, гравелитами, конгломератами, редко кремнистыми алевролитами. Распространены на правобережье реки Белой, на границе с Курьинским районом, а также в виде узкой полосы на границе с Рудно-Алтайской структурно-формационной зоной.

Ордовикская система, нижний отдел, аренигский ярус – верхний отдел, ашгильский ярус, ануйская серия свит: алевролиты, аргиллиты, полевошпаткварцевые и аркозовые песчаники, известняки, редко гравелиты и конгломераты. Распространены отложения на водоразделе рек Белая, Малая Белая, Ханхара.

Силурийская система, нижний отдел, лландоверийской-венлокский ярусы

Чесноковская последовательность свит. Отложения представлены алекролитами, аргиллитами, в средней части известняками, мергелями, полевошпат-кварцевыми и известковыми песчаниками. Эти образования распространены на юго-востоке района, в пределах Чарышско-Чуйской структурно-формационой зоны, образуя полосу вдоль границы структурно-формационных зон.

Силурийская система, нижний отдел, венлокский ярус – верхний отдел, лудловский ярус, куимовская последовательность свит. Эти отложения представлены известняками серыми и черными, глинистыми известняками, алевролитами серо-зелеными, песчаниками. Образуют отдельные пятна на юго-востоке района в пределах Чарышско-Чуйской структурно-формационной зоны.

Силурийская система – девонская система, нижний отдел. Корбалихинская толща. Отложения представлены метаморфическими сланцами, метаалевролитами, метапесчаниками, редко гравелитами, известняками и занимают довольно значительные площади в центральной и западной частях района, в пределах Рудно-Алтайской структурно-формационной зоны, аргиллитами, в средней части известняками, мергелями, полевошпат-кварцевыми и известковистыми песчаниками. Эти образования распространены на юго-востоке района, в пределах Чарышско-Чуйской структурно-формационной зоны, образуя полосу вдоль границы структурно-формационных зон.

Силурийская система, нижний отдел, венлокский ярус – верхний отдел, лудловский ярус, куимовская последовательность свит. Эти отложения представлены известняками серыми и черными, глинистыми известняками, алевролитами серо-зелеными, песчаниками. Образуют отдельные пятна на юго-востоке района в пределах Чарышско-Чуйской структурно-формационной зоны.

Силурийская система – девонская система, нижний отдел.

Корбалихинская толща. Отложения представлены метаморфическими

сланцами, метаалевролитами, метапесчаниками, редко гравелитами, известняками и занимают довольно значительные площади в центральной и западной частях района, в пределах Рудно-Алтайской структурно-формационной зоны.

Девонская система, нижний отдел, барагашская свита:  песчаники, алевролиты, известняки, в нижней части гравелиты, конгломераты, редко – туффиты. Образуют узкую полосу на юго-востоке района, в пределах Чарышско-Чуйской структурно-формационой зоны, примыкая к выходам кембрия, вдоль раздела зон.

Девонская система, нижний отдел, эмсский ярус. Кмирская последовательность свит. Эти отложения представлены вулканитами основного и среднего состава, туфами, гравелитами, песчаниками, алевролитами, известняками. Слагают небольшую площадь на юго-востоке района.

Нижний девон, эмсский ярус – средний девон, эйфельский ярус, коргонская свита: вулканиты, преимущественно кислого, редко основного и среднего состава, туффиты, песчаники, алевролиты, известняки. Развиты на небольших площадях на контакте с отложениями кумирской последовательности свит в пределах Чарышско-Чуйской структурно-формационной зоны.

Нижний девон, эмсский ярус – средний девонживетский ярус. Давыдовская свита.  Риолиты, риодациты, кластолавы и туфы кислого состава, тефроиды, туффиты, песчаники, алевролиты, известняки. Отложения давыдовской свиты картируются в виде протяженного тектонического блока северо-западного простирания в центральной части района, в пределах Рудно-Алтайской структурно-формационной зоны. Ширина выходов на поверхность фундамента до 4-5 км.

Средний девон, живетский ярус – верхний девон, франский ярус. Каменевская и шипуновская свиты  (Рудно-Алтайская структурно-формационная зона). Базальты, андезито-базальты, андезиты, кластолавы и туфы риолитов, прослои туффитов, алевролитов, песчаников (каменевская свита). Гравелиты, песчаники, алевролиты, сланцы, известняки (шипуновская свита). Породы этих свит развиты в виде сравнительно небольших изолированных тел различной формы, преобладают образования каменевской свиты, выполненные вулканитами.

Байгольский ряд свит  в Чарышско-Чуйской структурно-формационной зоне – аргиллиты, алевролиты, песчаники, мергели, известняки, туффиты, туфы. Эти отложения встречены в верховьях реки Белой.

Девонская система, верхний отдел, фаменский ярус - каменно угольная система, нижний отдел, визейский ярус. Черемшанская свита (Чарышско-Чуйская структурно-формационная зона). Отложения представлены алевролитами, песчаниками, известняками, мергелями, конгломератами, имеют незначительное распространение на границе с Рудно-Алтайской зоной.

Ульбинская последовательность свит.  (Рудно-Алтайская структурно-формационная зона). Представлена алевролитами, песчаниками, гравелитами, известняками, мергелями, распространена на крайнем севере района в виде изолированной площади среди рыхлых кайнозойских отложений.

Нижний неоген, верхний миоцен. Павлодарская свита.  Глины буроватые

и желтовато-бурые с песком, дресвой и карбонатными конкрециями. Распространены на севере района, в пределах Предалтайской равнины. К северу от села Варшава они выходят поверхность.

Квартер, неоплейстцен, верхнее звено – голоцен. Пролювиальные и делювиальные отложения.  Суглинки, супеси с дресвой и щебнем. Распространены по всей площади района, за исключением тех площадей, где кристаллические породы фундамента выходят на поверхность. Мощность отложений колеблется от долей метра до первого десятка метров.

Квартер, эоплейстоцен. Кочковская свита.  Аллювиально-озерные отложения. Галечники, пески, супеси, глины, погребенные почвы. Распространены на севере района, залегают на отложениях павлодарской свиты

перекрываются образованиями краснодубровской свиты.

Квартер, неоплейстоцен, нижнее-среднее звено. Краснодубровская свита.  Лессовые, озерные, аллювиальные отложения. Лессовидные суглинки, супеси, пески, погребенные почвы. Занимают водораздельные пространства Предалтайской равнины.

Квартер, голоцен.  Делювиально-пролювиальные и делювиальные образования. Суглинок, суглинок со щебнем, щебнистые и щебнисто-глыбовые образования с суглинистым заполнителем. Распространены на склонах хребтов и в широких падях между скальными массивами, где могут достигать мощности двадцать и более метров.

Квартер, голоцен.  Аллювиальные и озерно-аллювиальные отложения пойм: галечники, гравийники, пески, супеси, суглинки, илы, озерные и озерно-болотные отложения – глины, илы, мергели, торф. Мощность отложений не превышает 3-3.5 м.

Интрузивные породы распространены в районе практически повсеместно, за исключением наиболее северной его части и занимают более половины его площади.

Алейский габбро-тоналит-плагиогранитовый комплекс нижнего девона  представлен двумя фазами внедрения. Первая фаза – габбро, вторая фаза – плагиограниты, тоналиты биотит-роговообманковые, габбро-диабазы. Габбродиабазы образуют довольно крупный массив на северо-западе района. Габбро первой фазы внедрения развиты в подчиненном количестве в виде изолированных сравнительно мелких овальных, вытянутых или изометричных массивов среди плагиогранитов второй фазы. Размер таких массивов достигает 0.6 х 3 км. Плагиограниты и тоналиты второй фазы занимают значительную площадь в окрестностях г. Змеиногорска.

Ергольский базальт-андезитовой субвулканический комплекс. Нижний девон.  Андезитобазальты, андезиты, трахиондезиты образуют небольшие тела

на юго-востоке района в Чарышско-Чуйской структурно-формационной зоне.

Каменевская последовательность комплексов: мельнично-сосновский риолит-дацитовой и давыдовско-каменевский бальзат-дацит-риолитовый субвулканические комплексы. Средний – верхний девон.  Представлены базальтами, долеритами, риолитами, риолито-дацитами, дацитами. Образуют небольшие тела в центральной части района.

Змеиногорский габбро-гранит-лейкогранитовый комплекс верхнего девона  представлен четырьмя фазами внедрения. Первая фаза внедрения представлена габбро и диоритами, вторая фаза – гранодиоритами и тоналитами, третья фаза – гранитами и плагиогранитами, четвертая фаза - лейкогранитами и плагиолейкогранитами. Габбро и диориты первой фазы в пределах Змеиногорского района рассеяны в виде небольших изолированных площадей. Гранитоидные породы более поздних фаз в виде крупных массивов сложной конфигурации расположены в полосе северо-западного простирания вдоль

границы с Чарышско-Чуйской структурно-формационной зоной и отдельных

мелких изолированных массивов, рассеянных по площади района.

Синюшинский гранодиорит-гранит-лейкогранитовый комплекс Верхняя Пермь-нижний триас -  кварцевые сиениты, граниты биотитовые, субщелочные лейкограниты двуслюдяные образуют три крупных массива вдоль восточного фланга района.

Вдоль контактов гранитных массивов с осадочными породами широко распространены как типичные роговики, так и роговики, подвергшиеся значительным метасоматическим изменениям (яшмоиды), реже встречаются метасоматические кварциты, эпидозиты и альбититы. Эти образования распространены, в основном, на контакте с гранитами Змеиногорского комплекса.

На контакте гранитов синюшинского комплекса отмечаются скарновые и грейзеновые изменения вмещающих пород. На юго-востоке района находится Белорецкий участок площадью 28.8 тыс. га, государственного природного заповедника (ГПЗ) федерального значения «Тигирекский».

Заповедником является природно-хозяйственная территория, включая комплекс ландшафтов лесных, луговых, вводно-болотных и других угодий. На территории заповедника находятся Белорецкое месторождение вольфрама и Тигирекское месторождение бериллия. (Таблица 1).

Таблица 1.

Перечень месторождений и проявлений твердых полезных ископаемых

| Название месторождения | Привязка | Краткая характеристика | Запасы на 01.01.2009 г. | Учет государственным балансом запасов (ГБЗ), государственным кадастром месторождений и проявлений полезных ископаемых (ГКМ) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Барановское | Расположено в 1.2 км северо-западнее с.Барановка, в 15 км южнее г.Змеиногорска. | Полезное ископаемое представлено суглинками мощностью от 5.5 до 14.1 м. Средняя мощность вскрышных пород 0.7 м. Химсостав,%: SiO2-59, 37; ТiO2-0.73; А12O3-12.97; Fe2O3-5.5; СaO-7.01; Na2O-1.4; К2O-2.05; SO3-0.17. Водопоглощение – 11.6-17%, водозатворение – 25-28.6%, коэффициент чувствительности к сушке – 0.82-1.55, число пластичности - 9-13. Гранулометрический состав, %: фракция до 0.005 мм – 39.03; фракция 0.005-0.06 мм – 60.29; фракция 0.06-1 мм – 0.63. Суглинки пригодны для получения обыкновенного кирпича и кирпича с 130ю пустотами марки «200», марка по морозостойкости Mpз «50». | Запасы по категориям составляют (тыс. м3): А – 233, В-238, С1 – 281. | Не учтены. | Эксплуатируется СПК «Колхоз им. Шумакова», лицензия БАР 00921 ТЭ. |
| Участок Барановский III | Расположен в 4.6 км на восток от с.Барановка | Полезное ископаемое представлено суглинками средней мощностью 9.6 м. Средняя мощность вскрышных пород 0.55 м. Суглинки умереннопластичные с числом пластичности 9-18 Гранулометрический состав, %: песчаная фракция – 4.93-26.07; пылеватая фракция – 55.5-74.27; глинистая фракция 16.37-32.9. Из суглинков возможно получение кирпича марки «150» при условии добавления в шихту 15% шамота или 15% дегидратированной глины и марки «125» при условии введения в шихту 15% опилок. Марка по морозостойкости Мрз «25». | Запасы по категориии С2 составляют 14305.5 тыс. м3. | Учтены ГКМ | Требуется госэкспертиза запасов. |
| Участок Барановский IV | Расположен в 1 км на запад от с.Барановка | Полезное ископаемое представлено суглинками средней мощностью 8.9-9.4 м. Средняя мощность вскрышных пород 0.66 м. Суглинки умереннопластичные с числом пластичности 8-19. Гранулометрический состав, %: песчаная фракция – 3.63-21.9; пылеватая фракция – 55.86-71.84; глинистая фракция – 16.3-39.9. Из суглинков возможно получение кирпича марки №150» при условии добавления в шихту 10% шамота, или 10% дегидратированной глины, или 10% опилок. Марка по морозостойкости Мрз №25» | Запасы по категории С2 составляют 4360.0 тыс. м3. | Учтены ГКМ. | Требуется госэкспертиза запасов. |

Глава 4. Демографический прогноз численности населения

Важнейшими социально-экономическими показателями формирования градостроительной системы любого уровня являются  динамика численности населения, его возрастная структура. Наряду с природной, экономической и экологической составляющими они выступают в качестве основного фактора, влияющего на сбалансированное и устойчивое развитие территории муниципального образования. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит, и трудовой потенциал той или иной территории.

Сложная демографическая ситуация наблюдается на территориях сельских поселений, и на сегодня вопрос о создании современных сельских поселений и обеспечение его населения высоким уровнем жизни крайне актуален.

В настоящее время продолжается убыль сельского населения как за счет превышения уровня смертности над уровнем рождаемости, так и за счет миграции сельской молодежи в город.

Основные причины этого — экономически неблагоприятные условия жизни и отсутствие возможности для большинства сельской молодежи решать свои жилищные и бытовые проблемы. Доступность многих бытовых благ в городе и более высокие доходы делают непривлекательным сельский образ жизни. При этом без привлечения молодежи в сельское поселение нельзя устойчиво развивать сельские территории.

Поэтому в результате получается, что отсутствие необходимого трудоспособного сельского населения постепенно ведет к процессу самоликвидации сельских поселений. Следовательно, снижается эффективность использования земли, уменьшается динамичное развитие производительных сил, что не позволяет поднять экономику сельских территорий в целом.

Таблица 2.

Численность населения муниципального образования Барановского сельсовета

| Годы | Посто- янное насе- ление на 1.01 тыс чел. | Ежегодный прирост населения чел. |
| --- | --- | --- |
|  |  | в том числе |
|  |  | естественный | механический |
|  |  | родилось | умерло | прибыло | убыло |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 2005 | 2441 | 32 | 39 |  |  |
| 2006 | 2378 | 18 | 37 |  |  |
| 2007 | 2256 | 33 | 36 |  |  |
| 2008 | 2273 | 35 | 46 |  |  |
| 2009 | 2261 | 29 | 46 |  |  |
| 2010 | 2310 | 19 | 31 | 93 | 99 |
| 2013 | 2260 | 30 | 37 | 87 | 89 |
| 2014 | 2248 | - | - | 51 | 92 |

Таблица 3.

Половозрастная структура населения

| Возрастные группы населения | Численность, человек |
| --- | --- |
| до 1 года | 15 |
| 1-5 лет | 122 |
| 6 лет | 29 |
| 7-14 лет | 231 |
| 15 лет | 31 |
| 16 лет | 23 |
| 17 лет | 24 |
| 16-59 - мужчины | 683 |
| 16-54 - женщины | 598 |
| мужчины - 60 лет и старше | 213 |
| женщины - 55 лет и старше | 404 |
| Мужчины и женщины 80 лет и старше | 82 |

Этнический состав: русские, немцы, чеченцы, армяне, марийцы, мордовцы.

Анализируя изменение численности населения за рассматриваемый период, можно сделать вывод о сокращении численности населения.

В среднесрочной перспективе негативные тенденции в демографическом развитии сохранятся. Ухудшение демографического развития обусловлено структурой населения старше трудоспособного возраста, высоким уровнем смертности.

Демографическая ситуация, в основе которой лежат глубокие социальные процессы, усугубляется стремительным распространением вредных привычек и социально опасных заболеваний, пагубно влияющих как на количественный, так и качественный состав населения.

Улучшение демографической ситуации в районе возможно за счет повышения уровня рождаемости и снижения уровня смертности трудоспособного населения, повышения механического прироста населения за счет миграционных потоков.

Своевременное проведение диспансеризации взрослого населения с целью выявления заболеваний на ранних стадиях, совершенствование диагностики, направленной на выявление заболеваний и в целом, оптимизация системы медицинских услуг, позволит обеспечить сохранение и укрепление здоровья, и соответственно повышение продолжительности жизни населения.

Расчет численности населения с учетом среднегодового естественного прироста населения выполнен на первую очередь строительства (2025 г.) и на расчетный срок (2035 г.) по формуле: (1.1)

Нп = Нс х (1+Рр/100)Тр,

Нр = Нс х (1+Рр/100)Тр,

Нп – ожидаемая численность населения на первую очередь;

Нр – ожидаемая численность населения на расчетный срок;

Нс – существующая численность населения на исходный срок;

Тр – число лет;

Рр  – среднегодовой процент изменения численности населения на первую очередь и расчетный срок с учетом прироста.

Нп=2248х(1-1,3/100)11=1947

Нр=2248х(1-1,3/100)21=1708

Принимаемая за основу для проектирования ожидаемая проектная численность населения принимается на первую очередь строительства 2025г. - 1947 человек, на расчетный срок 2035 г. - 1708 человек.

Глава 5. Существующее положение

5.1 Общая характеристика

Муниципальное образование Барановского сельсовета Змеиногорского района Алтайского края расположено в центральной части Змеиногорского района, его географические координаты - . 51°3'10'' Северной Широты 82°12'00'' Восточной Долготы.

Рис. 1 - Географическое положение

5.2 Характеристика жилой зоны

Важнейшей частью социальной инфраструктуры, призванной обеспечивать удовлетворение социально-бытовых нужд человека, является жилье и его качество.

Таблица 4.

Характеристики жилищного фонда

| Наименование показателей | Площадь |
| --- | --- |
| Общая площадь жилых помещений на начало года - всего | 6452841 |
| Прибыло общей площади за год - всего | 650,1489 |
| В том числе: новое строительство переведено нежилых помещений в жилые | 670 |
| прибыло за счет уточнения при инвентаризации | 700 |
| Разрушено в результате стихийных бедствий | 730 |
| Переведено в нежилые помещения | 750 |

На территории сельсовета находятся 151 многоквартирных домов, общей площадью 31,75 тыс. кв.м.

Обеспеченность населения жильем и жилищные условия являются важными критериями, влияющими на качество среды жизни населения.

Основные задачи решения жилищной проблемы:

- обеспечение права каждому гражданину приобрести в собственность или получить в пользование благоустроенное жилье в зависимости от потребности и возможности;

- обеспечение дешевым жильем социально-незащищенных и малоимущих групп населения;

- увеличение разнообразия жилищ и жилых сред в соответствии с социальным составом населения;

- повышение уровня комфортности жилого фонда;

- увеличение жилищной обеспеченности до 35 кв. м общей площади на 1 человека;

- планомерный перевод сезонного жилья в нормативную жилую застройку.

Проектом Генерального плана предусмотрено строительство жилого фонда площадью 400 м2 в с. Барановка.

В связи с желанием местных жителей возродить п. Мошкино, проектом Генерального плана предлагается строительство на территории поселка жилого фонда, площадью 500 м2.

5.3 Образование

Образование является одним из ключевых подразделений сферы услуг Змеиногорского  района. Основными её составляющими являются дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные школы, учреждения дополнительного образования детей.

Проблемы развития системы общего образования в Змеиногорском районе характерны для Алтайского края и страны в целом: не соответствующая нормативам материально-техническая база, недостаточное финансирование, низкая заработная плата отдельных категорий педагогических работников, продолжающееся сокращение количества учащихся, рост числа малокомплектных и малочисленных школ и т.д. Образовательная система направлена на предоставление качественных образовательных услуг.

Таблица 5.

Характеристика общеобразовательных учреждений

| Наименование образовательного учреждения | Количество учащихся (человек) | Количество учителей (человек) | Количество классов | Проектная суммарная вместимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МБОУ Барановская СШ | 222 | 16 | 14 | 560 |

Таблица 6.

Характеристика дошкольных общеобразовательных учреждений

| Наименование детского дошкольного образовательного учреждения | Количество детей | Количество воспитателей | Количество групп | Проектная суммарная вместимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МБДОУ Барановский д/с | 88 | 7 | 4 | 100 |

Таблица 7.

Материально-техническое состояние

| Наименование образовательного учреждения | Проектная мощность, уч. мест | Фактическая мощность, уч. мест | Год постройки | Средний процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | здания | пищеблок | учебный инвентарь | водопровод | канализация | отопление | электропроводка |
| МБОУ Барановская СШ | 560 | 222 | 1966 | 55 | 20 | 15 | 45 | 30 | 45 | 55 |
| МБДОУ Барановский д/с | 100 | 88 | 1980 | 45 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 45 |

Инвестиционная активность Змеиногорского района становится все более привлекательной. В 2009-2011 г. г. на строительство выделено более 195 млн. рублей из бюджетов всех уровней.

В связи с демографической ситуацией, снижением уровня рождаемости происходит ежегодное снижение количества детей в общеобразовательных учреждениях района. Уменьшение количества учащихся в школах, классов-комплектов вызывают необходимость осуществления оптимизации сети образовательных учреждений, закрытия школ с малой наполняемостью, изменения статуса ряда средних школ в основные, реорганизации основных школ в филиалы средних.

Проектом Генерального плана рекомендуется ряд мероприятий:

– реконструкция детского сада в с. Барановка;

– реконструкция школы.

5.4 Культура и спорт

Сеть физкультурно-спортивных объектов представляет собой систему, состоящую из трех основных подсистем: сооружения в местах приложения труда; сооружения в различных видах общественного обслуживания (в детских учреждениях, учебных заведениях, культурно-просветительских учреждениях, учреждениях отдыха и др.), сооружения так называемой сети общего пользования.

Нехватка спортивных сооружений и их неудовлетворительное техническое состояние на сегодняшний день является проблемой сельского поселения, которая тормозит дальнейшее развитие массового спорта и не способствует привлечению большего количества занимающихся физической культурой и спортом.

На территории сельсовета находятся: 6 спортивных сооружений, 1 стадион с трибунами и 2 плоскостных спортивных сооружения. Стадион находится в с. Барановка на ул. Западная.

Сфера культуры сельского поселения, наряду с образованием и здравоохранением, является одной из важных составляющих социальной инфраструктуры. Ее состояние - один из ярких показателей качества жизни населения. В Барановском сельсовете также имеется детская музыкальная школа, Барановский Дом культуры при котором созданы и работают Заслуженный коллектив Алтайского края, народный цирк «Серпантин»; народный ансамбль казачьей песни «Атаман»; народная кинофотостудия имени Заслуженного работника культуры РСФСР Н.Ф.Бондарева. Большой проблемой остается музей в с.Барановка, который закрыт уже много лет из-за необходимости ремонта здания.

Таблица 8.

Сведения о библиотеках

| Наименование Учреждения | Проектная мощность, ед. хранения | Фактическая мощность, ед. хранения | Средний процент износа |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | здания | инвентарь | водопровод | канализация | отопление | электропроводка |
| Библиотека с.Барановка | 12000 | 11290 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 |

Таблица 7.

Сведения о клубах

| Наименование учреждения | Проектная мощность, мест | Фактическая мощность, мест | Средний процент износа |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | здания | инвентарь | водопровод | канализация | отопление | электропроводка |
| Дом культуры с.Барановка | 350 | 268 | 90 | 60 | 90 | - | 70 | 80 |

Проектом Генерального плана предусматривается ряд мероприятий в сфере культуры и спорта:

1. Реконструкция стадиона в с.Барановка.

2. Капитальный ремонт кровли Дома культуры в с. Барановка.

3. Реконструкция мемориала воинам, погибшим в годы ВОВ в с.Барановка.

4. Реконструкция библиотеки в с. Барановка.

5.5 Здравоохранение

К основным необходимым населению, нормируемым объектам здравоохранения относятся  врачебные амбулатории (повседневный уровень) и больницы (периодический уровень). Кроме того, в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет.

В Барановском сельсовете находятся Барановская амбулатория. Количество врачей и среднего медицинского персонала составляет 5/1.

Таблица9.

Материально-техническое состояние

| Наименование учреждения здравоохранения | Проектная мощность, посещений | Фактическая мощность, посещений | Год постройки | Средний процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | здания | транспорт | инвентарь | водопровод | канализация | отопление | электропроводка |
| Барановская амбулатория |  | 66 | 1984 | 32 | 80 | 48 | 52 | 40 | 60 | 40 |

Доступность амбулаторий, ФАП и аптек в сельской местности  принимается в пределах 30 минут, с использованием транспорта — 5000 м.

В качестве дополнительных мероприятий необходимых для проведения в сфере здравоохранения сельского поселения предлагается:

- текущий ремонт имеющихся и строительство новых пунктов здравоохранения;

- обновление материально-технического оснащения имеющихся ФАП;

- мероприятия по внедрению современных информационных систем для сообщения местных ФАП с районных центром и краевым центром;

- создание в поселении медицинского стационара;

- укрепление взаимосвязи медицинских и образовательных учреждений с целью улучшения показателей здоровья учащихся и воспитанников детских садов.

- капитальный ремонт амбулатории и ФАП.

Конкретные мероприятия, предлагаемые настоящим проектом Генерального плана:

1. Капитальный ремонт врачебной амбулатории в с.Барановка.

2. Капитальный ремонт ФАП в с. Гальцовка.

5.6 Характеристика промышленной зоны

Промышленный потенциал территории в сфере производства товаров и услуг на сегодня ориентирован в большей степени на переработку сельскохозяйственной продукции, основным направлением развития района остаётся использование природной сырьевой базы

В связи с убыточностью производства тепловой энергии – сокращаются объёмы её производства. Улучшение ситуации за счёт развития малого бизнеса, поддержки работающих предприятий за счёт привлечения капиталовложений не только со стороны государства и муниципальных образований, но и за счёт предприятий и организаций развивающейся горнодобывающей промышленности.

Таблица 10.

Данные о функционирующих предприятиях

| Наименование предприятия | СПК «Ордена Ленина колхоз им. И.Я.Шумакова» |
| --- | --- |
| Подчиненность |  |
| Местонахождение | 658474 Алтайский край, Змеиногорский район, с. Барановка, ул. Западная, 37 тел.: (38587) 24-6-01 |
| Количество работающих, человек | 274 |
| Размер площадки, га, по акту землепользования с приложением выкопировки генплана, в т.ч. территория, занятая производственными зданиями и сооружениями, га | 18902 (сельхоз угодья) Производственные здания не оформлены |
| Количество полезной площади (без жилой и социальной), тыс.м2 в т.ч.: - производственной (экспериментальной), тыс.м2 - лабораторно-конструкторской, тыс.м2 | 18750 га. |
| Форма собственности (госуд., муниц., частная) | Частная |
| Основные виды выпускаемой продукции | Зерно, мясо, молоко |
| Объем товарной продукции (тыс.руб.) | 188000,0 |
| Физический износ активной части основных фондов, % | 40 |

Таблица 11.

Данные о функционирующих предприятиях

| Наименование предприятия | Филиал ООО «Алтайздравница» санаторий «Лазурный» |
| --- | --- |
| Подчиненность |  |
| Местонахождение | 658474 Алтайский край, Змеиногорский район, с. Барановка, ул. Набережная д.3 тел.: (38587) 24-4-60 |
| Количество работающих, человек | 36 |
| Размер площадки, га, по акту землепользования с приложением выкопировки генплана, в т.ч. территория, занятая производственными зданиями и сооружениями, га | 35268 |
| Количество полезной площади (без жилой и социальной), тыс.м2 в т.ч.: - производственной (экспериментальной), тыс.м2 - лабораторно-конструкторской, тыс.м2 | 30442 |
| Форма собственности (госуд., муниц., частная) | Частная |
| Основные виды выпускаемой продукции | Оказание услуг санаторно-курортного лечения |
| Объем товарной продукции (тыс.руб.) | 14000 |
| Физический износ активной части основных фондов, % | 70 |

Развитие промышленности и повышение конкурентоспособности промышленной продукции предполагает: на базе богатых месторождений полиметаллических руд развивать горнодобывающее производство, шире использовать ресурсный и трудовой потенциал Змеиногорского района в целом, в том числе в Барановском сельсовете.

Для комплексного развития отраслей деревообрабатывающей и строительной, сконцентрировать деревообрабатывающее производство на территории Барановского сельского совета.

Для осуществления реализации вышеуказанных направлений, проектом Генерального плана рекомендуется:

– восстановление Белорецкого  рудника железорудных ископаемых;

– строительство АЗС;

– строительство СТО автомобилей в с.Барановка;

– освоение месторождения полиметаллических руд.

5.7 Планировочная организация территории населенного пункта

Цель градостроительного регулирования социального развития территории – повышение качества (комфортности) среды проживания населения по:

- необходимому размеру и качеству жилья;

- по разнообразию и доступности культурно-бытовых услуг;

- по доступности и благоустройству мест отдыха.

Развитие социальной сферы хозяйственного комплекса поселения в новых социально-экономических условиях возможно при широком внедрении в эту сферу рынка с использованием средств населения, при гарантированном обеспечении минимальных государственных социальных стандартов за счет средств органов самоуправления.

Приоритетными направлениями социальной сферы в поселении являются жилищное и культурно-бытовое строительство.

Проектом генерального плана предусмотрено увеличение площади земель населенных пунктов – с. Барановка (на 8,52 га), с. Гальцовка (на 39,8 га), за счет земель сельскохозяйственного назначения.

Поселок Мошкино на территории муниципального образования Барановский сельсовет является необитаемым, однако в связи с желанием жителей муниципального образования возродить данный населенный пункт, проектом Генерального плана также предлагается перевод земель из категории сельхозугодий в земли населенных пунктов (25 га).

5.8 Жилые территории

За последние годы в Змеиногорском районе сельские населенные пункты практически потеряли преимущества по обеспеченности жильем. Одним из наиболее реальных факторов, способных решить жилищную проблему сельских жителей Змеиногорского района, является увеличение объемов строительства индивидуального жилья с использованием финансово-кредитного механизма предоставления на льготных условиях индивидуальным застройщикам строительных материалов и услуг.

Обеспечение населения качественным жильем является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематических решений и мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

- 	учет (мониторинг) жилищного фонда;

- 	определение существующей обеспеченности жильем населения муниципального образования;

- 	установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающих местные условия муниципального образования;

- 	организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования;

- 	формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Направления развития жилищного строительства

При планировании решения вопросов, связанных с обеспечением потребности населения в жилищном фонде выделяются следующие направления:

1. Строительство нового жилья на свободных территориях;

2. Повышение качества жилья за счет:

а) сноса ветхого жилого фонда;

б) строительства нового, капитального ремонта и реконструкции муниципального жилого фонда;

в) полного инженерного обеспечения жилого фонда, независимо от формы собственности;

Таблица 12.

Потребность в основных учреждениях культурно – бытового обслуживания (планируемое население) (норматив приведен в соответствии с региональными нормами градостроительного проектирования Алтайского края)

| Учреждение, предприятие | Единица измерения | Норматив на 1000 жит. | Необходимо по норме на 1 очередь | Необходимо по норме на расч. срок | Размер земельного участка, м2/единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | место | 15-18 | 31 | 27 | Для отдельно стоящих зданий – 40, при вместимости до 100 мест – 35, для встроенных при вместимости более 100 мест – не менее 29 |
| Общеобразовательные школы | место | 120 | 233 | 204 | При в вместимости 800-1100 мест – 33 (в условиях реконструкции возможно уменьшение на 20%) |
| Стационары всех типов | коек | 10,5 | 20 | 17,9 | При вместимости 50-100 коек – 300-200 |
| Поликлиники | посещений в смену | 20,7 | 40,3 | 35,3 | 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,3 га на объект |
| Сельские массовые библиотеки | Тыс. ед. хранения | 4,5-5 | 9,2 | 8,1 | По заданию на проектирование |
| Клубы сельских поселений | место | 190-140 | 321,2 | 281,8 |  |
| Территория плоскостных спортивных учреждений | га | 0,7-0,9 | 1,5 | 1,4 | 0,7-0,9 |
| Бассейны | м2 зеркала воды | 20-25 | 43,8 | 38,4 | По заданию на проектирование |
| Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания | м2 общей площади | 70-80 | 116,8 | 102,4 | По заданию на проектирование |
| Магазины продовольственных товаров | м2 торг. площади | 100 | 194,7 | 170,8 | Для населения до 10 тыс. чел. – 0,6-0,8 га на объект |
| Магазины непродовольственных товаров | м2 торг. площади | 200 | 389,4 | 341,6 | Для населения до 10 тыс. чел. – 1,0-1,2 га |
| Торговые центры | м2 торговой площади | 300 | 584 | 512,4 | Для населения до 10 тыс. чел. – 0,6-0,8 га на объект |
| Предприятия общ. пит. | место | 40 | 78 | 68 | 0,1 га на 100 мест |
| Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 4 | 8 | 7 | на 10 рабочих мест для предприятий мощностью, рабочих мест: 10-50 – 0,1-0,2 га; 50-150 – 0,05-0,08 га; св. 150 – 0,03-0,04 га; |
| Бани | место | 7 | 14 | 12 | 0,2-0,4 на объект |
| Пожарное депо | 1 пож. автомобиль | 0,4 | 0,77 | 0,68 | 0,5-2,0 на объект |
| Кладбище традиционного захоронения | га | 0,24 | 0,46 | 0,4 | По заданию на проектирование |

5.9 Территории сельскохозяйственного использования

Территории сельскохозяйственного использования подразделяются на территории, входящие в состав земель сельскохозяйственного назначения и территории, используемые как сенокосы и пастбища

В состав земель сельскохозяйственного назначения входят:

- пашни;

- сельскохозяйственные угодья;

- пастбища;

- сенокосы;

- сады;

- территории садоводческих товариществ и дачного хозяйства.

Барановский сельсовет является одним из лидеров в производстве сельскохозяйственной продукции. Объем производства зерна в Барановском сельсовете составляет 18,9 тыс.тонн за 2009 год. Барановский сельсовет специализируется на выращивании зерновых.

В будущем планируется незначительное уменьшение зоны сельскохозяйственного назначения, в связи со строительством АЗС и СТО, а также в связи с расширением площади земель населенных пунктов – с. Барановка (на 8,52 га), с. Гальцовка (на 39,8 га), в связи с созданием новой ООПТ национального парка «Горная Колывань», и строительством объектов специального назначения (скотомогильников, кладбищ и полигонов ТБО).

Для дальнейшего развития сельскохозяйственной отрасли на территории МО Барановский сельсовет проектом Генерального плана предусмотрено:

– приобретение комбайнов Дон – 1500;

– приобретение гербицидов;

– приобретение посевной почвообрабатывающей техники;

– приобретение высокопродуктивных пород КРС (200 голов);

– приобретение кормоуборочных комбайнов Дон – 680  в СПК «Шумакова».

5.10 Размещение объектов специального назначения

В состав объектов специального назначения входят:

- территории кладбищ;

- территории свалок и полигонов складирования ТБО;

- территории снежных свалок;

- территории военных объектов;

- скотомогильники.

Таблица 13.

Кладбища, свалки, скотомогильники, мусоросжигательные заводы

| Наименование | Местоположение | Форма собственности (госуд, муниц., частная) | Землепользование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площадь участка | право пользования (пост., аренда) |
| Кладбище с.Барановка | Ул.Западная, на запад от дома № 37 | муниципальная | 27880 м2 | Не оформлено |
| Кладбище с.Рязановка | В 500 метрах на юго-восток от окраины села | муниципальная |  | Не оформлено |
| Кладбище с.Сосновка | В 4 км на юго-запад от окраины с.Барановка | Закрыто в 1980 году |  |  |
| Площадка для мусора с.Барановка | В 1 км на запад от окраины села | муниципальная | 28000 м2 | Не оформлено |
| Скотомогильник с. Барановка | 500 м на запад от окраины села | муниципальная | 2688 м2 | Не оформлено |

В настоящее время проектом Генерального плана предусмотрены следующие мероприятия в части размещения объектов специального назначения:

– строительство скотомогильника в с. Барановка (0,3 га);

– консервация скотомогильников с. Барановка, с. Гальцовка и п. Рязановка;

– строительство полигонов ТБО в с. Барановка (2 га), с. Гальцовка (2 га) и п. Рязановка (2 га);

– консервация полигона ТБО в с. Гальцовка;

– расширение площади кладбищ в с. Гальцовка (0,7 га).

5.11 Природный комплекс и озеленение территории

Природные территории муниципального образования Барановского сельсовета представлены:

- озерами и ручьями;

- незастроенными пойменными территориями.

Система зеленых насаждений на территориях населенных пунктов представлена:

- зелеными насаждениями ограниченного пользования (насаждения на приусадебных участках);

- зелеными насаждениями на территориях транспортных и сельскохозяйственных предприятий;

- зелеными насаждениями специального назначения (санитарно-защитные зоны, территории кладбищ, зеленые насаждения водоохранных зон рек, защитные полосы вдоль дорог, озеленение улиц).

Все существующие зеленые насаждения планируется сохранить, произвести санацию территорий, традиционно используемых для отдыха населения.

На территориях населенных пунктов планируется выделить, посредством выполнения документации по планировке, специальные территории озеленения общего пользования, предназначенные для отдыха населения (парки, скверы, бульвары, курданеры, поселковые сады).

Для озеленения следует применять местные породы деревьев.

Участки детских садов и школ необходимо хорошо озеленять для создания благоприятных условий пребывания детей на воздухе. При одноэтажной застройке необходимо устройство палисадников (посадка многолетних цветов и кустарников).

Таблица 14.

Зеленые насаждения общего пользования (парки городские, районные, скверы, бульвары, набережные, городские лесопарки, городские зоны отдыха и т.д.)

| Наименование | Местоположение | Форма собственности (госуд, муниц., частная) | Землепользование | Намечаемое дальнейшее использование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площадь участка, кв. м | право пользования (пост., аренда) |  |
| Сельский парк с.Барановка | Ул.Центральная, рядом с домом № 92 | муниципальная |  | Не оформлено | По назначению |

На территории муниципального образования Барановский сельсовет расположен государственный природный заповедник «Тигирекский». Создан 4 декабря 1999 г. Заповедник расположен в юго-западной части Алтайского края на территории трех районов: Краснощековского, Третьяковского и Змеиногорского. Площадь заповедника составляет 40693 га, большая часть которого располагается в Змеиногорском районе (34801 га). На территории государственного природного заповедника «Тигирекский» обитают 16 видов животных и 50 видов растений, занесенных в Красную книгу Алтайского края. Из них 5 видов животных, 9 видов растений, 1 вид лишайника и 3 вида грибов внесены в Красную книгу России (данные Летописи природы на 2006 г.). Поддерживая в естественном состоянии природные комплексы, заповедник обеспечивает ландшафтное и биологическое разнообразие, препятствует усилению негативных процессов, ведущих к деградации биосферы, является основным звеном в системе обеспечения экологического равновесия и устойчивого развития региона.

В Схеме территориального планирования Змеиногорского района предлагается создание ООПТ – национального парка «Горная Колывань». Общая площадь предполагаемой зоны планируемого национального парка, с учётом уже существующих на его территории рекреационных объектов, составит 77811,7 га (в границах Саввушинского, Черепановского и Барановского сельсоветов).

5.12 Развитие туристической деятельности

Разрушенные останцы скал повышают эстетическую привлекательность местности. Разрушение горных пород также привело к образованию осыпей и курумов, которые создают определенные препятствия при организации походов. Из особенностей рельефа следует отметить относительную пологость северных склонов, в то время как южные более круты, обрывисты и каменисты. Рельеф района в сочетании с другими ресурсами обеспечивает благоприятные условия для детско-юношеских и несложных оздоровительных до горно-туристских походов.

Предгорно-низкогорная часть традиционно считаются удобной для кратковременного отдыха и отдыха выходного дня. Здесь развивается познавательный туризм, семейный отдых, сельский туризм. Наиболее привлекательными являются окрестности Лазурки.

Среди видов рекреации для летнего периода характерны: гелиотерапия, купания, пешие и конные прогулки. Зимой возможно катание на лыжах, горнолыжный спуск, катание на коньках и т.д. Снежный покров на территории держится около 170 дней.

Наиболее крупная река Белая имеет глубину от 0,4 до 2 метров в межень. Она течет среди живописных гор, которые нередко опускаются к воде отвесными скалами. На реке много перекатов, есть несложные шиверы. Характер реки - спокойный. Дно реки - каменисто-галечное. По Белой возможно проводить сплавы.

Немалый интерес представляет Лазурское месторождение, оно находится в 15 км к востоку от Змеиногорска. Рудник расположен на гряде левого берега р. Гольцовки. На месторождении с 1762г. по 1874 г.  добыто 1,2 т серебра, 357 т свинца, 2929 т меди. В настоящее время месторождение представляет интерес для экскурсий.

В 2 км на восток от Лазурского находится Пихтовское месторождение меди. В месте обводнения одной из шахт образовалось небольшое озерцо.

С.Барановка, п.Рязановка, с.Гальцовка, являются основными населенными пунктами, в которых планируется развитие туризма. Здесь начинает формироваться сеть туристских баз, гостиниц, а также лечебно-оздоровительных учреждений. Туристские объекты спортивно-оздоровительной и экологической направленности тяготеют к низкогорным территориям района.

Здесь существуют большие перспективы развития познавательного туризма. Это связано с большим числом объектов археологии, истории и культуры. Туристские маршруты могут сочетать объекты горнозаводского производства и природные достопримечательности. Более интенсивному туристскому освоению будет способствовать развитие сельского туризма.

В связи с планированием создания в районе национального парка Колывань потребуется дальнейшая работа по функциональному зонированию его территории. Среди прочих зон необходимо выделить линейные зоны туристских маршрутов и локальные зоны объектов размещения туристов.

Перспективно развитие следующих видов туризма: оздоровительного, лыжного, горнолыжного, лечебно-оздоровительного, сельского.

Пешие и конные маршруты могут соприкасаться, они предполагаются в горной части в пределах проектируемого национального парка Колывань. Через Змеиногорск проходят автомобильные и велосипедные маршруты.

Автомобильные (автобусные)  туристские маршруты предполагаются: Саввушка – Змеиногорск – Барановка – Староалейское; Рубцовск – Кузьминка – Саввушка или  Змеиногорск – Лазурка.

Лечебно-оздоровительный туризм перспективно развивать в предгорной зоне с. Барановка. В дальнейшем возможно использование минеральных вод.

В качестве конкретных мероприятий, настоящим Генеральным планом предлагается:

– организация рекреационной зоны (этнографический музей под открытым небом), строительство туристической базы сезонного действия к северу от с. Гальцовка (на 250 мест);

– организация рекреационной зоны, строительство туристической базы сезонного действия к северу от п.Рязановка (на 150 мест);

– организация рекреационных зон на пруду с.Барановка (на 500 мест, на 200 мест);

– организация рекреационной зоны на территории бывшего поселка Мошкино (50 мест);

– организация рекреационной зоны у р.Белая (на 250 мест).

Глава 6. Транспортная инфраструктура (улично-дорожная сеть и транспорт)

6.1 Внешний транспорт и дороги

Транспортная система муниципального образования Барановского сельсовета, как совокупность путей сообщения представлена автомобильным транспортом.

Таблица 15.

Сведения о наличии автотранспорта в границах поселения

| Виды транспорта | Количество автомобилей |
| --- | --- |
| Автобусы, всего | 10 |
| из них частные | 3 |
| Грузовые автомобили, всего | 78 |
| из них частные | 24 |
| Легковые автомобили, всего | 553 |
| из них: | - |
| - ведомственные | 12 |
| -индивидуальные | 541 |
| - такси | - |
| Итого автомобилей |  |
| Мототранспорт | 18 |
| из них: |  |
| - мотоциклы | 18 |
| - мотороллеры | - |
| - мопеды | - |

Дорожная сеть муниципального образования Барановского сельсовета представлена автомобильными дорогами общего пользования поселкового значения и объездной автомобильной дорогой регионального значения.

Основная часть дорог имеет гравийное покрытие. Существующие улицы узкие, что осложняет размещение инженерных коммуникаций и благоустройства. Большая часть улично-дорожной сети находится в неудовлетворительном состоянии. Пешеходное движение происходит по проезжей части улиц, создавая предпосылки для дорожно-транспортных происшествий.

Хранение индивидуального автотранспорта осуществляется на территории приусадебных участков, а также в индивидуальных гаражах, размещённых рядом с домами секционного типа.

Перечень маршрутов следования рейсовых пассажирских автобусов внутригородского, внутрирайонного и межрайонного следования.

Таблица 16.

Маршрутные показатели

| Наименование конечных пунктов маршрута | Длина оборотного рейса, км | Эксплуатационная скорость, км/час | Перевезено пассажиров за год, тыс. пасс. |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Барановка | 28 | 30,56 | 413,9 |

Недостатки транспортной системы:

- неудовлетворительное состояние дорог;

- гаражи размещаются на пригодных для жилищного строительства территориях, в то время как жилая застройка подчас расположена в санитарно-защитных зонах;

- улицы в поселке не благоустроены, тротуары зачастую отсутствуют;

- проходящий большегрузный транспорт вызывает повышенную вибрацию и шум, что сказывается не только на здоровье жителей, но и вызывает повышенный износ дорожного полотна и близлежащих зданий.

Вся улично-дорожная сеть требует реконструкции и благоустройства в соответствии с СП 42. 13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Направления развития

Все сложные и опасные дорожные участки должны быть обозначены соответствующими дорожными знаками и быть хорошо решенными. Для безопасности пешеходов в районе их массового появления на дорогах(учебно-воспитательные учреждения, крупные магазины и т.п.), необходимо устанавливать искусственные неровности (лежачие полицейские, высотой не более 10 см обозначенные как разметкой, так и соответствующими дорожными знаками.

Проектом Генерального плана предусмотрены следующие мероприятия:

– реконструкция внутрипоселковых дорог в с.Барановка

(10.8 км), в с. Гальцовка (5.0 км), в п.Рязановка (2.5 км);

– текущий ремонт автодороги с.Барановка - г. Змеиногорск (12.6 км); строительство АЗС, СТО.

Глава 7. Инженерная инфраструктура

7.1.1 Водоснабжение

Негативное воздействие на здоровье людей оказывает неудовлетворительное качество подаваемой питьевой воды. В настоящее время централизованные системы водоснабжения не имеют комплекса сооружений водоподготовки, обеспечивающего очистку воды до гигиенических нормативов.

Контроль качества подземных вод осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в Змеиногорском районе, филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае», путём отбора проб подземных вод. Пробы направляются на бактериологический, химический и радиологический анализы.

В соответствии с результатами анализов проб воды, выполненными в разное время, подземные воды эоплейстоценового и средне-верхнемиоценового водоносных горизонтов (залегающих в пределах района), в основном, соответствуют требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

По химическому составу подземные воды эоплейстоценового водоносного горизонта гидрокарбонатные магниево-кальциевые нейтральные по показателю pH (7,4), с жёсткостью 4,8-5,5 мг-экв./дм³, с величиной сухого остатка 356-390 г/дм³. Подземные воды средне-верхнемиоценового водоносного горизонта гидрокарбонатные магниево-кальциевые нейтральные по показателю pH (7,8), с жёсткостью 5,0-5,6 мг-экв./дм³, с величиной сухого остатка 341-351 г/дм³. Величины основных нормируемых показателей солевого состава (хлориды, сульфаты, натрий) не превышают норм.

Протяженность водопроводных сетей на Барановском участке 25,6 км; 2 резервуара чистой воды (500 м3), 1 резервуар чистой воды (250 м3), 1 резервуар чистой воды (100 м3) и 2 водонапорных башни (по 25  м3) в с. Барановка. Требуется реконструкция водопровода в с. Барановка.

Проектом Генерального плана рекомендовано:

– реконструкция водозаборных скважин в с. Барановка;

– реконструкция водопроводных сетей в населенных пунктах муниципального образования (5 км);

– строительство  резервуаров  запасов  чистой воды,  станции  второго  подъема в с. Барановка (1000 м³).

7.1.2 Противопожарное водоснабжение

Проектом предусмотрена система пожаротушения низкого давления с учетом наличия объекта пожарной охраны. Расход воды на наружное пожаротушения принят в соответствии с таблицами 5, 6 СНиП 2.04.02-84*.

На водопроводной сети установить пожарные гидранты. Устройство их предусмотреть вдоль автомобильных дорог на расстоянии не менее 2,5 м. от края проезжей части, но не ближе 5 м. от стен.

Продолжительность тушения пожара составляет 3 ч.

Для обеспечения сельского поселения централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, на расчетный срок необходимо выполнить следующие мероприятия:

- строительство магистральных водопроводов из полиэтиленовых труб низкого давления, Ø110-315 мм.;

- предусмотреть подключение потребителей к разводящим сетям;

- при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям «Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений рекомендуется выполнить следующие мероприятия:

- использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоподготовки;

- при рабочем проектировании необходимо предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей, изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских.

## 7.2 Водоотведение

Централизованная система водоотведения отсутствует. Сброс сточных вод осуществляется в выгребные ямы, откуда вывозятся ассенизаторскими машинами. Ливневая канализация отсутствует.

Направления развития

На расчетный срок проектом предлагается создание централизованной системы водоотведения. Для этого необходимо строительство биологических очистных сооружений в 300 метрах от границы территории производительностью 1200 м3/сут на I очередь и дополнительно 800 м3/сут на расчетный срок. Также необходимо строительство канализационной насосной станции (КНС) для перекачки стоков из приемного резервуара КНС на площадку очистных сооружений и укладка самотечных канализационных коллекторов, с подключением выпусков от жилых домов и административных зданий.

А также владельцы индивидуальных жилых домов по согласованию с местными органами надзора могут использовать компактные установки полной биологической очистки на своих приусадебных участках.

Существующие приусадебные выгреба, сливные емкости должны быть реконструированы и выполнены из водонепроницаемых материалов с гидроизоляцией, а также оборудованы вентиляционными стояками.

Кроме того, на всех существующих и проектируемых промышленных площадках следует предусмотреть строительство систем организованного водоотвода поверхностных вод с локальными очистными сооружениями ливневых стоков.

В целях сохранности чистоты водоемов необходимо очистку сточных вод перед сбросом в водоемы довести до уровня, отвечающего требованиям и нормам СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

## 7.3 Газоснабжение

Централизованное газоснабжение природным газом в селе отсутствует. Газоснабжение осуществляется привозным сжиженным газом в баллонах для приготовления пищи.

## 7.4 Теплоснабжение

Существующее положение

Источниками теплоснабжения на территории района являются котельные, отпускающие тепловую энергию на теплоснабжение  жилых домов, предприятий и учреждений обслуживания, работающие на твердом топливе (дрова, уголь) или природном газе.

Направления развития

Проектные предложения по вопросам теплоснабжения отдельных организаций и учреждений, а также поселения в целом: подключение объектов д/сада административного здания, медпункта, торгового центра, к централизованному отоплению.

Развитие системы теплоснабжения населенного пункта напрямую связана с газификацией. После перевода системы газоснабжения территории на снабжение от ГРС последует перевод котельных на питание от газа. Отопление индивидуального жилого фонда будет происходить посредством питания от индивидуальных газовых котлов.

Проектом Генерального плана рекомендуются следующие мероприятия:

– реконструкция центральной котельной в с. Барановка (10,52 Гкал/час);

– ремонт отопительной системы с. Барановка, с. Гальцовка (2,5 км).

## 7.5 Электроснабжение

Электрическая подстанция «Барановская № 51», снабжающая электричеством сельское поселение располагается в с.Барановка с напряжением 35/10 кВ .

От всех ЛЭП указаны охранные зоны, которые устанавливаются в соответствии  с Постановлением правительства РФ № 160 от 24 февраля 2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

Таблица 17.

Охранные зоны

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| До 1 | 2 (для линии с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1 — 20 | 10 (5 — для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населённых пунктов |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 150,220 | 25 |
| 300,500, +/- 400 | 30 |
| 750, +/- 750 | 40 |
| 1150 | 55 |

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.

Направления развития

Проектные предложения выполнены в соответствии с «Инструкцией по проектированию электрических сетей» (РД 34.20.185-94).

Рост нагрузок в коммунально-бытовом секторе происходит за счет строительства жилых зданий, объектов соцкультбыта, общественных, административных, спортивных сооружений и объектов коммунального хозяйства, а также реконструкции и модернизации существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

Проектом предлагается:

1. Строительство новых трансформаторных подстанций для обеспечения электроэнергией планируемых жилых кварталов и социально-бытовых объектов;

2. Прокладка ЛЭП 0,4 кВ на планируемой территории жилищного строительства;

3. Реконструкция старых линий передач для уменьшения потерь электроэнергии.

## 7.6 Телефонизация (связь)

Телефонная связь представлена местной телефонной сетью.

Таблица 18.

Характеристика станционных сооружений за отчетный 2014 год

| Наименование и индекс станций и подстанций, включая УАТС | Местоположение, (адрес) | Емкость, включенная в ГТС, (номеров) |
| --- | --- | --- |
|  |  | монтированная | использованная |
| АТСЭ МС-240 | с.Барановка ул Центральная 90 | 360 | 273 |

Основных квартирных номеров на территории Барановского сельсовета -- 280; ведомственных номеров - 39; число телефонов-автоматов УУ-3 шт. Средняя телефонная плотность на 100 жителей 12,5; на 100 семей 29,7.

Протяженность телефонной сети составляет 129,6 км, техническое состояние удовлетворительное. Имеется доступ к Интернету. При интенсивном развитии сотовой связи, многие абоненты перестают пользоваться стационарными телефонными точками, становясь пользователями только сотовой связи. На территории села действует такие сотовые операторы, как «МТС», «БиЛайн» и «Мегафон».Телевизионное вещание включает в себя 10 цифровых и 6 аналоговых программ.

Проектом Генерального плана предусмотрена установка двух вышек цифрового телевидения в с. Барановка и с. Гальцовка.

Глава 8.Охрана окружающей среды с материалами оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду

В основу разработки раздела заложены основные принципы Федерального Закона «Об охране окружающей среды»:

- соблюдение права человека на благоприятную среду обитания;

- обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека;

- научно-обоснованное сочетание экологических, экономических интересов человека, общества и государства и т.д.

Раздел выполнен в соответствии с требованиями нормативных документов:

-	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

-	СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

-	СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

-	СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

-	СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

-	СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

-	СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»;

-	СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;

-	СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

-	СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

-	СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях, общественных зданий и на территории жилой застройки»;

-	СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

-	Водный кодекс РФ. Ст. 6 и 65. «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы»;

-	СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»;

-	СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

-	СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»;

-	СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

## 8.1 Анализ экологических проблем и природных особенностей территории

Общее экологическое состояние территории следует признать вполне удовлетворительным, характерным для всей потенциальной полосы «горы-равнина», с сохранением механизма воспроизводства природной среды.

Началом антропогенного воздействия явилась разработка месторождений полиметаллических руд. Змеиногорский рудник был самым крупным в регионе в XVIII в. Глубина шахт достигала 210 м. Рудник представлял уникальное сооружение того времени. Для него был специально создан пруд. От рудника к заводу шла железная дорога.

В связи с горнозаводской деятельностью, на территории района  встречаются такие промышленные геосистемы, как: провальные воронки, карьерные выемки, подземные выработки (шахты, штольни), отвалы вскрышных пород. В настоящее время большинство месторождений закрыто.

Риски биолого-социального характера. На территории Змеиногорского района имеются природные очаги особо опасных инфекций, способных вызвать эпидемии: туляремия, клещевой энцефалит, лептоспироз; эпифитотии: бурая листовая ржавчина, луговой мотылёк.

Риски природного характера

Риски подтопления. К опасным гидрогеологическим явлениям относится подтопление талыми водами. Подтопления бывают незначительные, пострадать могут подвальные помещения и погреба. Для гидротехнических сооружений района паводок опасностей не представляет.

Риски лесных пожаров. Залесённая территория Змеиногорского района относится к 4 классу природной пожарной опасности (всего 5 классов опасности). Пожарам подвержены мелколиственные (береза, осина) и светлохвойные (сосна) породы деревьев. Необходимо строгое соблюдение норм пожарной безопасности при нахождении на территории лесных массивов, обязательное проведение разъяснительной работы с населением. В целях защиты населения от лесных пожаров необходимо обеспечить поселения первичными средствами пожаротушения, проложить минерализованные полосы вокруг населённых пунктов, спланировать эвакуационные мероприятия.

Риски сейсмичности. Расчётная интенсивность сейсмического воздействия для Змеиногорского района определена в 7 баллов по шкале МSК-64 (Постановление Администрации Алтайского края от 05,07,2002г. №369 «О первоочередных мерах по реализации федеральной целевой программы «Сейсмобезопасность территории России (2002-2010 г.г.)». При интенсивности землетрясения в 7 баллов могут получить сильные повреждения до 10% деревянных и до 80% кирпичных малоэтажных (1-2 этажа) зданий. В результате землетрясения могут погибнуть до 500 человек, до 4 тысяч могут остаться без крова и будут подлежать эвакуации.

8.2 Оценка состояния атмосферного воздуха и мероприятия по улучшению воздушного бассейна

Основными загрязняющими веществами, поступающими с выбросами в атмосферный воздух, являются: пыль различного состава, диоксид серы, окислы азота, оксид углерода, углеводороды, вещества 1-3-го классов опасности (пятиокись ванадия, свинец, хром, бензапирен, соляная и серная кислоты, бензол, формальдегид, фенол, сероводород, ксилол, толуол, уксусная кислота и др.).

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон должны быть обоснованы проектами санитарно-защитных зон с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтверждены результатами натурных исследований и измерений.

Проектом предлагается сокращение санитарно-защитных зон, которые не удовлетворяют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, для чего необходимо провести ряд мероприятий, перепрофилирование, либо перенос предприятий и промышленных площадок от которых не соблюдаются СЗЗ в соответствии с функциональным зонированием.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) в санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Для того чтобы достоверно оценить уровень загрязнения атмосферы, проектом предлагается провести экологическую паспортизацию всех предприятий, выполнить конкретные замеры выбросов загрязняющих веществ непосредственно у источников с помощью стандартной аппаратуры (газоанализаторов).

Интенсивность движения автомобильного транспорта по местной улично-дорожной сети невысокая, поэтому загрязнение выхлопами транспортных средств в целом незначительное. Наибольший вред окружающей среде наносит грузовой автотранспорт, обслуживающий производственные предприятия и проезжающий через жилые территории. Выбросы от передвижных источников имеют следующий качественный состав: оксид углерода, оксиды азота и летучие органические соединения.

Величина вредного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду зависит не только от технического состояния транспорта и вида используемого топлива, но и от интенсивности движения на автомагистралях, а также от состояния дорожного покрытия. Практически все крупные населенные пункты соединены с районным центром дорогами с твердым покрытием. Но большинство дорог не отвечает требованиям технико-эксплуатационного состояния, требуется ремонт дорогам как внутри поселений, так и между ними.

Выявлено, что наиболее характерными нарушениями в транспортной отрасли являются:

- превышение норм токсичности отработавших газов;
- отсутствие ведомственного контроля токсичности, дымности отработавших газов;
- загрязнение земель нефтепродуктами;
нарушение правил обращения с опасными отходами;
- отсутствие моек с оборотным водоснабжением;
хранение отходов производства и потребления с нарушением требований природоохранного законодательства;
- отсутствие разрешения на выброс вредных загрязняющих веществ в атмосферу;
- отсутствие проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.

В целях исключения негативного влияния автотранспорта предлагается строительство объездных и подъездных дорог, исключающих проезд транзитного и грузового автотранспорта по жилым улицам.

За границами населенных пунктов для автомагистралей устанавливаются санитарные разрывы до границы жилой застройки согласно нормам СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:

- 100 м от бровки земляного полотна до жилой застройки, для автомобильных дорог общей сети I, II и III категории;

- 50 м от бровки земляного полотна до жилой застройки, для автомобильных дорог общей сети IV категории.

Для исключения негативного влияния автодорог, железной дороги и планируемой линии скоростной железной дороги, проходящих по населенным пунктам, вдоль трасс, со стороны жилых территорий необходимо установить специальные шумо- и пылезащитные экраны.

В целом  состояние воздушного бассейна  территории можно признать удовлетворительным.

8.3 Оценка состояния подземных и поверхностных вод и мероприятия  по улучшению состояния водных ресурсов

8.3.1. Оценка состояния водных объектов

Водные ресурсы представлены мелкими озерами и небольшими реками. Для территории характерно отсутствие предприятий, загрязняющих водоемы сточными водами, а объем сброса загрязненных сточных вод в водные объекты многие годы равен нулю.

Характерными загрязняющими веществами водных объектов остаются азот аммоний, азот нитритный, ионы меди, железо общее. Подтопления бывают незначительные, пострадать могут подвальные помещения и погреба. Для гидротехнических сооружений района паводок опасностей не представляет.

8.3.2. Водоохранные зоны водных объектов

Чрезвычайно важным мероприятием по охране поверхностных вод является организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль водных объектов. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии со статьями 6 и 65 «Водного кодекса Российской Федерации» №74-ФЗ от 3 июня 2006 года (с изменениями на 31.12.2014 г.).

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии водных объектов и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

Земли в пределах выделенных водоохранных зон и прибрежных защитных полос представляют собой территории строгого ограничения хозяйственной деятельности. В соответствии со статьями 6 и 65 «Водного кодекса Российской Федерации» №74-ФЗ от 3 июня 2006 года (с изменениями на 31.12.2014 г.) в границах водоохранных зон запрещается:

-	использование сточных вод для удобрения почв;

-	размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

-	осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

-	движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются: проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах прибрежных защитных полос, наряду с вышеперечисленными ограничениями, дополнительно запрещается:

-	распашка земель;

-	размещение отвалов размываемых грунтов;

-	выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон водных объектов и их прибрежных полос возлагается на землепользователей.

Прибрежные полосы должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью или залужены. Поддержание в надлежащем состоянии прибрежных полос возлагается на водопользователей.

8.3.3. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны (ЗСО), согласно СанПиН 2.1.5.980-00 и 2.1.4.1110-02, организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из подземных, так и из поверхностных источников.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения, а также территорий, на которых они расположены.

Зона санитарной охраны источника водоснабжения состоит из трех поясов: первого – строгого режима, включающего территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводного канала. Его назначение – защита мест водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения или повреждения; второго и третьего – режима ограничения, включающих территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарные мероприятия должны выполняться:

- в пределах первого пояса ЗСО – органами коммунального хозяйства или другими владельцами водопроводов;

- в пределах второго и третьего поясов ЗСО – владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

В ЗСО первого пояса:

- запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, а также применение ядохимикатов и удобрений;

- здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные  в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

В ЗСО второго пояса:

- запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли;

- запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- запрещается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- запрещается применение удобрений и ядохимикатов;

- запрещается рубка леса главного пользования и реконструкции;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями экологического и геологического контроля.

Для подземных источников водоснабжения граница первого пояса охраны принимается равной 50 м от скважин. Граница первого пояса охраны водопроводных сооружений должна совпадать с ограждением площадки сооружений и предусматриваться на расстоянии от стен контактных резервуаров, осветлителей, фильтров не менее 50 м, от стен остальных сооружений не менее 15 м.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Проектом генерального плана рекомендуется:

- благоустройство промпредприятий и жилой застройки на территории II и III поясов ЗСО водозаборов: строительство ливневой канализации, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностных вод;

- замена ветхих участков водопроводных сетей;

- ведение мониторинга подземной гидросферы на водозаборных и техногенных участках;

- использование скважин расположенных на территории СЗЗ только для технического водоснабжения;

- выполнение проектов I-III поясов ЗСО для всех артскважин специализированной организацией, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02, СНиП 2.04.02-84;

- благоустройство на территории II-III поясов ЗСО промышленных, коммунальных объектов, жилых зданий;

- запрещение применения минеральных удобрений и ядохимикатов на территории садоводческих участков и огородов;

- не допускать во II поясе ЗСО загрязнения нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами;

- организация санитарной очистки территорий, расположенных во II-III поясах ЗСО артскважин, согласно СанПиН 42-128-4690-88.

Для обеспечения населения качественной питьевой водой проектом предлагаются следующие мероприятия:

-	оборудование скважин в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

-	оборудование родников и общественных колодцев в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды централизованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

-	ликвидация недействующих скважин.

- проведение водоподготовки подземных вод.

Проектные предложения

Проектом Генерального плана предлагается комплекс водоохранных мероприятий:

-	установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос поверхностных водных объектов;

-	благоустройство водоохранных зон водных объектов, обеспечение соблюдения требований режима их использования, установка водоохранных знаков, расчистка прибрежных территорий;

-	организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов;

-	ликвидация стихийных свалок на территории поселения;

-	развитие системы бытовой канализации;

-	проведение мероприятий по очистке и санации водоемов, расположенных в черте городского поселения;

-	устройство водонепроницаемых выгребов в частной застройке при отсутствии канализации;

-	организация зон рекреации с полным комплексом природоохранных и санитарно-эпидемиологических мероприятий;

-	благоустройство территорий жилой застройки и промпредприятий, организация отвода поверхностных вод;

-	соблюдение правил использования расположенных в пределах водоохранных зон приусадебных, дачных, садово-огородных участков, исключающих загрязнение и истощение водных объектов.

8.4 Оценка состояния и мероприятия по охране почв

Основным антропогенным источником загрязнения почвогрунтов нефтепродуктами является автотранспорт (также автозаправочные станции) и котельные. Перевод котельных с твердого и жидкого топливо на газообразное – соответственно снижает воздействие на атмосферу.

Состояние почв и грунтов – один из наиболее информационных показателей техногенного загрязнения городских земель.

Загрязнение почвенного покрова – это изменение состава почв в результате накопления примесей промышленного происхождения и жизнедеятельности человека. Загрязнение почв происходит за счет непосредственного поступления загрязняющих веществ при разливах и россыпях различного рода, путем выпадения аэрозолей загрязняющих веществ из атмосферы и при снеготаянии, а также за счет поступления с поверхностным стоком при смыве с загрязненных территорий.

Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почв предъявляются к жилым территориям, рекреационным зонам, водоохранным зонам водных объектов, в первую очередь для наиболее значимых территорий (зон повышенного риска):

- зон санитарной охраны водоемов;

- прибрежных зон;

- санитарно-защитных зон.

По степени опасности в санитарно-эпидемиологическом отношении почвы подразделяются на категории по уровню загрязнения: чистые, допустимые, умеренно – опасные, опасные и чрезвычайно-опасные.

Чистые почвы используются без ограничений.

Допустимые почвы используются без ограничений, исключая объекты повышенного риска.

Умеренно-опасные почвы используются в ходе строительных работ под отсыпки котлованов, на участках озеленения с подсыпкой слоя чистого грунта не менее 0,2 м.

Опасные почвы используются ограниченно под отсыпки котлованов с перекрытием слоя чистого грунта не менее 0,5 м. При наличии эпидемиологической опасности используются только после проведения дезинфекции по предписанию органов санпотребнадзора с последующим лабораторным контролем.

Почвы чрезвычайно-опасной категории загрязнения вывозятся и утилизируются на специализированных полигонах. При наличии эпидемиологической опасности используются только после проведения дезинфекции по предписанию органов санпотребнадзора с последующим лабораторным контролем.

Проектные предложения

Проектом генерального плана предлагается:

1) Организация и ведение мониторинга по изучению состояния загрязнения почв поселения в санитарно-гигиеническом и эпидемиологическом отношении, а также иловых придонных отложений водоемов. Иметь периодические результаты статистической обработки заболеваемости населения.

2) Принять радикальные меры по обезвреживанию локальных участков опасного загрязнения почв: определить объемы работ по санации, детоксикации и рекультивации загрязненных почв, выявить источники их загрязнения.

3) Обеспечение соблюдения санитарных норм ведения коммунального хозяйства поселения, чтобы избежать наложения поллютантов промышленного и бытового происхождения. С этой целью:

- запретить сжигание травы, листьев, мусора и авторезины;

- запретить мойку автотранспорта в неустановленных местах;

- запретить складирование бытового и промышленного мусора на несанкционированных свалках;

- обеспечить организацию отвода дождевых вод;

- обеспечить экстренное устранение выхода на поверхность канализационных стоков при авариях.

4) Увеличение количества зеленых насаждений, отдавая предпочтение хвойным породам, кора которых поглощает наибольшее количество тяжелых металлов.

5) Практиковать полив поверхности крон деревьев и асфальтовых покрытий обычной или подкисленной водой, при которой возрастает активность поглощения корой свинца.

6) Ликвидация садоводческих товариществ в СЗЗ предприятий и транспортных коммуникаций.

7) Регламентированное применение пестицидов и переход к интегрированным методам защиты растений, внедрение в широких масштабах обогащения сельскохозяйственных угодий питательными веществами за счет использования очищенных сточных вод, а также биологических методов борьбы с вредителями.

8.5 Оценка антропогенного воздействия на недра

Основными загрязняющими веществами, поступающими с выбросами в атмосферный воздух, являются: пыль различного состава, диоксид серы, окислы азота, оксид углерода, углеводороды, вещества 1-3-го классов опасности (пятиокись ванадия, свинец, хром, бенз(а)пирен, соляная и серная кислоты, бензол, формальдегид, фенол, сероводород, ксилол, толуол, уксусная кислота и др.).

В целях охраны грунтовых вод от загрязнения обеспечить выполнение следующих мероприятий:

- Хранение ТБО осуществлять только в специальных местах, имеющих «защитный экран», препятствующий фильтрации загрязняющих веществ в грунтовые воды или местах временного хранения ТБО (бункерах);

- Ливневые воды с территории промпредприятий до отвода на рельеф подвергать очистке на локальных очистных сооружениях;

- На животноводческих предприятиях деятельность по обращению с отходами животноводства осуществлять в строгом соответствии с технологическим регламентом, предусматривающим требования природоохранного законодательства.

В целях предотвращения загрязнения грунтовых вод на существующих скважинах необходимо обеспечить выполнение следующих мероприятий:

1. Обеспечить герметичное закрытие устья скважин с целью предохранения эксплуатационных водоносных горизонтов от загрязнения.

2. Не допускать излива подземных вод без использования.

3. Оборудовать водозаборы устройством для систематического наблюдения за уровнем воды и водомером для измерения дебита в процессе эксплуатации.

4. Не допускать бесхозяйственного использования воды.

5. По завершении эксплуатации скважины провести ее тампонаж с целью исключения возможного химического, бактериологического загрязнения с поверхности.

5. Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности воды вокруг водозаборных сооружений организовать зону санитарной охраны (ЗСО) в составе трех поясов.

8.6 Санитарная очистка территории

Планово-регулярная система сбора, транспортировки всех бытовых отходов включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов и необходимую сортировку, сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций н.п., зимнюю и летнюю уборку территории, утилизацию и обезвреживание специфических отходов, утилизацию и обезвреживание отходов на специальных сооружениях.

Используются рациональные методы утилизации отходов сельскохозяйственных предприятий: производство биогумуса, ускоренное микробиологическое компостирование, производство биогаза и др.

Предложена контейнерная система для всех сельских населенных пунктов. Для застройки, в которой в настоящее время осуществляется планово-поквартирная система, намечается осуществлять постепенный переход к системе контейнерного вывоза.

В сельском поселении запрещается сжигание растительных остатков (ветки, скошенная трава и т.п.) на территории н.п.

На территориях садоводческих объединений граждан, на территориях гаражных кооперативов для сбора твердых бытовых отходов предусматриваются контейнерные площадки. Отработанные горюче-смазочные материалы, автошины, аккумуляторы, иные опасные отходы должны собираться в специально отведенных и оборудованных местах для последующей утилизации.

Сбор строительных отходов на территориях строительства, реконструкции, ремонта зданий производится в специальные емкости до накопления транспортных партий. При производстве работ по ремонту усовершенствованных покрытий и инженерных коммуникаций различного назначения отходы (асфальтобетонные покрытия и т.п.) должны быть вывезены к местам обеззараживания в срок, определенный администрацией Змеиногорского района (двухдневный срок после окончания работ).

Как показывает мировая практика при комплексном и технически грамотном подходе к решению проблемы утилизации твердых бытовых отходов удается не только избежать загрязнения окружающей среды, вовлекать в оборот вторичные ресурсы, но и получать ощутимую прибыль. Следовательно, отходы следует рассматривать как дополнительный природно-техногенный ресурсный потенциал. Выполнение предложений по модернизации и развитию системы санитарной очистки позволит решить важнейшую техническую и экологическую проблему. Предусматривается развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки всех бытовых отходов (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий) и их обезвреживание и утилизация (с предварительной сортировкой).

Планово-регулярная система включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций города, зимнюю и летнюю уборку территории, утилизацию и обезвреживание отходов на специальных сооружениях.

Основные принципы уборки территории в летнее и зимнее время сохраняются, с развитием и модернизацией парка спец. машин и усовершенствованием снежных свалок по санитарным  правилам.

Летняя уборка включает подметание, мойку и поливку усовершенствованных покрытий, полив зеленых насаждений общественного пользования. К зимней уборке относятся: очистка проезжей части от выпавшего снега, борьба с образованием ледяной корки, ликвидация гололедов, удаление снежно-ледяных накатов и уплотненной корки снега, удаление снежных валов с городских улиц, расчистки перекрестков, остановок общественного транспорта.

Для организации комплексной санитарной очистки территории муниципального образования Барановский сельсовет, проектом Генерального плана предусмотрен ряд мероприятий:

– строительство полигонов ТБО в с. Барановка (2 га), с. Гальцовка (2 га) и п. Рязановка (2 га);

– консервация полигона ТБО в с. Гальцовка;

– установка контейнеров для сбора мусора по видам (бытовые отходы, бумажные, пластиковые и др.).

8.7 Захоронения биологических отходов

В Барановском сельсовете находится 4 кладбища и 2 скотомогильника. (Таблица 19)

Таблица 19.

Кладбища, свалки, скотомогильники, мусоросжигательные заводы

(по закрытым кладбищам указать год закрытия)

| №№ пп | Наименование | Местоположение | Форма собственности (госуд, муниц., частная) | Землепользование | Кол-во работающих | Намечаемое дальнейшее использование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Площадь участка | право пользования (пост., аренда) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1. | Кладбище с.Барановка | Ул.Западная, на запад от дома № 37 | муниципальная | 27880 м2 | Не оформлено | 0 | По назначению |
| 2. | Кладбище с.Рязановка | В 500 метрах на юго-восток от окраины села | муниципальная |  | Не оформлено | 0 | По назначению |
| 3. | Кладбище с.Сосновка | В 4 км на юго-запад от окраины с.Барановка | Закрыто в 1980 году |  |  |  |  |
| 4. | Скотомогильник с. Барановка | 500 м на запад от окраины села | муниципальная | 2688 м2 | Не оформлено | 0 | По назначению |

В части захоронения биологических отходов проектом Генерального плана предусмотрено:

– строительство скотомогильника в с. Барановка (0,3 га);

– консервация скотомогильников с. Барановка, с. Гальцовка и п. Рязановка;

– расширение площади кладбищ в с. Гальцовка (0,7 га).

8.8 Оценка состояния природного комплекса и предложения по улучшению ландшафта

Зеленые насаждения занимают важное место в формировании и функционировании поселковой среды. Каждый элемент системы озеленения участвует: в организации территории и формировании архитектурно-художественного облика территории и деревни; обеспечивает рекреационные потребности населения; защищает от транспортного и другого шума, от выхлопных газов, пыли и вредных выбросов предприятий; регулирует температурно-влажностный, радиационный и ветровой режимы; а также создает условия, способствующие нормальной жизнедеятельности экосистемы поселкового пространства.

Эффективность экологического воздействия во многом зависит от устойчивости сохранившихся природных экосистем, при этом наибольший природоохранный эффект дают лесные угодья. Лесные массивы благоприятно влияют на очистку атмосферного воздуха, загрязняемого выбросами промышленных предприятий, автомобильным транспортом. Лесная растительность – эффективный фильтр, улавливающий пыль и загрязняющие атмосферный воздух вещества, а лесные почвы поглощают многие загрязнители атмосферы – окиси углерода, двуокиси серы, аммиака, некоторых углеродов, паров ртути и др.

В систему озелененных территорий, выполняющих планировочно-регулятивные функции, входят как естественные массивы, так и искусственно созданные. Озелененные территории не являются устойчивыми, самостоятельно развивающимися сообществами, они нуждаются в постоянном уходе и искусственном восстановлении утраченных элементов.

Защитные полосы вдоль дорог осуществляют очистку атмосферного воздуха от загрязнения выхлопными газами, они также имеют шумозащитный эффект.

Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей вдоль автодорог предусматриваются полосы зеленых насаждений не менее 10 м.

Чтобы добиться шумозащитного эффекта от посадки деревьев, полосы должны быть густыми, плотными от земли до вершины, расположенными перпендикулярно направлению звука, а используемые растения иметь крупные листья. В зависимости от эффективности в снижении шума деревья классифицируются следующим образом:

- снижение шума на 5-6 дБА – можжевельник, лещина, клен американский, береза, ольха, тополь канадский;

- снижение шума на 6-8 дБА – смородина, сирень обыкновенная, жасмин пушистый;

- снижение шума на 8-10 дБА – калина, горловина, тополь берлинский, липа платанолистная.

Озеленение санитарно-защитных зон промпредприятий направлено на снижение негативного влияния выбросов и улучшение состояния атмосферного воздуха на прилегающих к промпредприятиям территориях.

В зависимости от санитарной классификации предприятий, согласно требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», санитарно-защитная зона должна быть озеленена:

- не менее 60% площади для предприятий V и IV классов;

- не менее 50% для предприятий II и III классов;

- не менее 40% для предприятий I класса.

При этом со стороны жилой застройки предприятие должно быть ограждено полосой древесно-кустарниковых насаждений.

8.9 Оценка влияния физических факторов на окружающую среду

К физическим факторам воздействия на окружающую среду относятся: шум, электромагнитные излучения, радиация, вибрация и др.

8.9.1 Шумовое воздействие

Оценка влияния шума на рассматриваемую территорию ведется исходя из того, что согласно санитарным нормам, уровень звука на территории жилой застройки не должен превышать 55 дБА в дневное время суток, 45 дБА в ночное время суток (СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Допустимые уровни шума на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»). Уровни звука на нормируемой территории оцениваются на основе сопоставления существующих уровней звука над допустимыми значениями нормируемых показателей. Величина превышения существующих уровней звука над допустимыми значениями нормируемого показателя позволяет судить о степени нарушения акустического комфорта на территории и о требуемой эффективности мероприятий, направленных на обеспечение снижения уровней внешнего шума до нормативных значений.

Основными источниками внешнего шума на территории Барановского сельсовета являются автомобильный и электроподстанции.

Для уменьшения шумового воздействия от электроподстанций, расположенных близко к жилой застройке, проектом предлагается проведение шумозащитных конструктивных и планировочных мероприятий, основанных на акустических расчетах. После проведения мероприятий уровень шума в жилье не должен превышать нормативных значений.

Проектные предложения

С целью снижения шумового воздействия от автотранспорта и оптимизации его движения проектом предлагается:

- разработка шумовой карты поселения с учетом сложившейся ситуации с комплексом шумозащитных мероприятий;

- содержание дорожного покрытия в надлежащем состоянии и его своевременный ремонт;

- улучшение качества дорожного покрытия;

- проведение конструктивных шумозащитных мероприятий в жилых домах, находящихся в зоне акустического дискомфорта;

- устройство шумозащитных полос озеленения вдоль дорог, шириной не менее 10 м;

- строительство шумозащитных зданий на линии застройки магистральных улиц;

- применение экранирующей застройки нежилого назначения;

- строительство шумозащитных экранов вдоль дороги объездной дороги регионального значения.

8.9.2 Источники электромагнитных излучений

Источниками электромагнитных излучений (ЭМИ), оказывающими влияние на окружающую среду, являются линии электропередач, радио- и телевизионная станции, системы сотовой и спутниковой связи.

Провода работающей линии электропередачи создают в прилегающем пространстве электромагнитные поля (ЭМП) промышленной частоты. Расстояние, на которое распространяются эти поля от проводов линии, зависит от класса напряжения ЛЭП. В целях защиты населения от воздействия ЭМП вдоль трассы высоковольтной линии устанавливается санитарно-защитная зона, размер которой зависит от класса напряженности ЛЭП.

8.9.3 Радиационная обстановка

На природу и людей Змеиногорского района влияет малоизученная форма антропогенного загрязнения в результате воздействия ракетно-космической отрасли, так как район принимает на себя остатки второй ступени после запуска ракет с активно действующего космодрома "Байконур". Прямая оценка влияния этого фактора на здоровье людей затруднена, поскольку отдельные компоненты – радиационное, химическое и физическое загрязнение с трудом поддаются измерению и учету. В такой ситуации приемлемы методы биоиндикации, которые на территории района не проводились. Основные проблемы, связанные с изучением этого воздействия - это, прежде всего, неизученность последствий деятельности ракетно-космической отрасли на здоровье населения района при несокращающемся количестве падающих обломков. А также недоверие местного населения к данным, полученным без участия общественных представителей.

8.10 Оценка размещения и эксплуатации коммунальных объектов

В настоящее время на территории Барановского сельсовета расположены 4 кладбища и два скотомогильника.

При устройстве новых участков кладбищ необходимо руководствоваться требованиями СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» и «Инструкции о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации», МДС 13-2.2000.

8.11  Планируемые мероприятия по улучшению состояния окружающей среды

Для снижения степени загрязнения окружающей среды необходимо выполнить следующие мероприятия:

- организация лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения воздушной среды и замеров уровней шума на территории жилой застройки в зоне санитарной охраны;

- полное канализование  территории;

- устройство водонепроницаемых выгребов в частной застройке при отсутствии канализации;

- организация локальной очистки стоков на сельскохозяйственных предприятиях;

- разработка шумовой карты  территории;

- для уменьшения шумового воздействия от автотранспорта: применение усовершенствованных покрытий дорог, посадка зеленых насаждений, конструктивных и планировочных мероприятий при строительстве новых жилых образований;

- для уменьшения шумового воздействия от электроподстанций – посадка зеленых насаждений;

- проведение исследовательских работ для уточнения современного состояния водных объектов, расположенных в городском поселении;

- проведение мероприятий по очистке и санации водоемов;

- корректировка и реализация программ в рамках социально-гигиенического мониторинга по почве, атмосферному воздуху, водоемам, хозяйственно-питьевому водоснабжению, другим профилактическим мероприятиям по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и благоприятной градоэкологической среды;

- выполнение проектов I-III поясов ЗСО для всех артскважин специализированной организацией, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02, СНиП 2.04.02-84;

- ликвидация всех стихийных свалок, являющихся источниками загрязнения почв, водоемов, подземных вод;

- внедрение системы раздельного сбора ценных компонентов ТБО (бумага, стекло, текстиль, пластик и т.д.);

- организация зон рекреации с полным комплексом природоохранных и санитарно-эпидемиологических мероприятий;

- разработка перспективного плана формирования и развития системы озеленения поселения.

Глава 9. Объекты культурного наследия

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации представляют собой уникальную ценность для всего многонационального народа Российской Федерации и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия.

Государственная охрана объектов культурного наследия представляет собой комплекс правовых, организационных, финансовых, материально-технических, информационных и  иных мероприятий, осуществляемых органами государственной власти и органами местного самоуправления, и направленных на выявление, учет, изучение объектов культурного наследия, предотвращение их разрушения или причинения им вреда, контроль за сохранением использованием объектов культурного наследия.

Территории объектов культурного наследия представляют собой неделимые земельные участки, являющиеся материальной, пространственной, юридически значимой основой объектов культурного наследия как недвижимости.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

На территории Барановского сельсовета находятся памятники истории и монументального искусства: Мемориальный комплекс воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) ул.Западная 39; Бюст Героя социалистического труда И.Я.Шумакова (с.Барановка, рядом со зданием ул.Западная 37);Бюст Героя социалистического труда К.М. Косачева (с.Гальцовка, рядом со зданием Гальцовской ОШ); Памятник солдату освободителю ВОВ (с.Барановка, рядом со зданием Барановской СШ);Памятник В.И.Ленину (с.Барановка, рядом со зданием Барановского ДК).

Правовой режим охраны памятников и ограничения использования территории под данными объектами наследия

Охрана объектов культурного наследия осуществляется в соответствии со следующими законодательными документами:

- Федеральный закон № 73 – ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации (применительно к разделу об охране памятников археологии).

- Согласно статье 18 ФЗ № 73, данные об объектах, представляющих собой историко-культурную ценность, вносятся в специальные документы. Перечень таких документов, формы их ведения, рекомендации по их заполнению определяются Положением «О едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

Федеральный орган охраны объектов культурного наследия и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные в области охраны объектов культурного наследия, осуществляют работы по выявлению и учету объектов, представляющих собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства и искусства. Соответствующий орган охраны объектов культурного наследия уведомляет собственника выявленного объекта культурного наследия или пользователя им о включении данного объекта культурного наследия в реестр. Объекты археологического наследия считаются выявленными объектами культурного наследия со дня их обнаружения. Информация о выявленном объекте археологического наследия направляется соответствующим органом охраны объектов культурного наследия собственнику земельного участка или пользователю земельным участком, на котором (или в котором) обнаружен объект археологического наследия, в течение десяти дней со дня обнаружения данного объекта.

Объекты археологического наследия считаются выявленными объектами культурного наследия со дня их обнаружения. Информация о выявленном объекте археологического наследия направляется соответствующим органом охраны объектов культурного наследия собственнику земельного участка и (или) пользователю земельным участком, на котором (или в котором) обнаружен объект археологического наследия, в течение десяти дней со дня обнаружения данного объекта.

Выявленные объекты культурного наследия до принятия решения о включении их в реестр либо об отказе включить их в реестр подлежат государственной охране.

Объекты культурного наследия регионального значения включаются в реестр федеральным органом охраны объектов культурного наследия по представлению органов государственной власти субъекта Российской Федерации на основании принятого ими решения о включении объектов культурного наследия регионального значения в реестр.

Объекты культурного наследия местного (муниципального) значения включаются в реестр федеральным органом охраны объектов культурного наследия по представлению органов государственной власти субъекта Российской Федерации на основании принятого ими и согласованного с органами местного самоуправления решения о включении объектов культурного наследия местного (муниципального) значения в реестр.

На основании статей 35,36,37 ФЗ № 73, проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля или их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

Проектирование и проведение работ по сохранению памятника или ансамбля или их территорий осуществляются в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия - в соответствии с законами субъектов Российской Федерации.

Земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, должны быть немедленно приостановлены исполнителем работ.

В соответствие с законом № 386 вводятся ограничения при использовании объектов культурного наследия, включенных в реестр. В отношении объекта культурного наследия, включенного в реестр и находящегося в областной собственности, либо земельного участка, в пределах которых располагается объект археологического наследия, в целях обеспечения сохранности и использования данного объекта и соблюдения прав и законных интересов граждан Правительством области могут быть установлены ограничения при использовании данного объекта культурного наследия либо данного участка в соответствии с Федеральным законом.

В пределах границ территорий и объектов археологического наследия, пользователи (собственники) земельных участков при проектировании и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных и иных работ пользователи (собственники) земельных участков обязаны:

- заключить с специально уполномоченным региональным госорганом охраны объектов культурного наследия) Охранное обязательство по земельному участку, в пределах которого располагается объект археологического наследия (памятник археологии);

- до начала проведения земляных, строительных, мелиоративных и иных работ согласовывать с региональным госорганом охраны объектов культурного наследия проекты хозяйственного освоения земельных участков, проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных и иных работ;

- разработать в составе проекта строительства, хозяйственной и иной деятельности раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и согласовать сданный раздел с региональным госорганом охраны объектов культурного наследия;

- обеспечить организацию проведения и финансирование археологических работ в соответствии с разделом об обеспечении сохранности объекта археологического наследия.

На земельных участках, подлежащих хозяйственному освоению, расположенных вне границ территорий объектов археологического наследия и в охранных зонах объектов археологического наследия заказчик работ до начала землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ обязан:

- обеспечить проведение и финансирование историко-культурной (археологической) экспертизы земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению;

- представить в региональный госорган охраны объектов культурного наследия Заключение специализированной научно-исследовательской организации археологического профиля по результатам историко-культурной (археологической) экспертизы о наличии либо отсутствии объектов археологического наследия на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению;

- в случае выявления в границах земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению, неизвестных ранее объектов археологического наследия, в составе проектно-сметной документации на проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ разработать раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта археологического наследия и согласовать данный раздел с управлением;

- при наличии на земельном участке выявленного объекта археологического наследия проектирование и проведение землеустроительных, земляных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществлять четко в соответствии с разделом об обеспечении сохранности выявленного объекта археологического наследия.

В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в реестр, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

Земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы должны быть немедленно приостановлены исполнителем работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия.

В случае принятия мер по ликвидации опасности разрушения, обнаруженного объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, или в случае устранения угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия, приостановленные работы могут быть возобновлены по письменному разрешению соответствующего органа охраны объектов культурного наследия, по предписанию которого работы были приостановлены.

Мероприятия по охране объектов культурного наследия.

На первую очередь:

- организация работ по выявлению неизвестных и не учтенных к настоящему времени объектов культурного наследия;

- инициировать процесс перевода земель в пределах территории объекта культурного наследия в земли историко-культурного назначения;

- организация работ по постановке участков объектов культурного наследия на государственный кадастровый учет;

- инициировать процесс по определению (уточнению) местоположения и границ территорий объектов культурного наследия;

- инициировать процесс по разработке проектов зон охраны объектов культурного наследия и утверждение их в установленном порядке (в отношении объектов, расположенных в границах населенных пунктов – до разработки генеральных планов поселений), определение направления будущего хозяйственного использования.

На расчетный срок:

- согласование с государственными органами по охране объектов культурного наследия хозяйственной и иной деятельности в пределах территорий и охранных зон объектов культурного наследия, до утверждения зон охраны объектов культурного наследия – на территории всего муниципального района;

установка информационных знаков на объектах культурного наследия.

# РАЗДЕЛ 2. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования

Глава 10. Цели и задачи территориального планирования

Цели территориального планирования

В результате проведенного анализа состояния территории, выявленных проблем и с учетом принятых планов и целевых программ Алтайского края, Змеиногорского района и программы социально-экономического развития Змеиногорского района определены главные цели подготовки генерального плана муниципального образования Барановского сельсовета Змеиногорского муниципального района Алтайского края:

- создание документа территориального планирования муниципального образования Барановского сельсовета, представляющего видение будущего социально-экономического и пространственного состояния территории на период 10-20 лет, с выделением первоочередных мероприятий;

- обеспечение условий планирования социальной, экономической, градостроительной деятельности с учетом ее пространственной локализации;

- создание оптимальных условий для вложения инвестиций всех уровней и форм собственности в развитие и освоение новых территорий, сохранение, реконструкцию и преобразования существующей застройки, развитие и совершенствование социальной и инженерно-транспортной инфраструктур;

- обеспечение условий для размежевания полномочий и обязанностей между различными уровнями публичной власти (региональной, районной и местной поселковой) в области территориального планирования на территории муниципального образования муниципального образования Барановского сельсовета;

- учет федеральных, региональных и муниципальных интересов (в том числе, сопредельных муниципальных образований), интересов юридических и физических лиц в совершенствовании и развитии градостроительства поселения;

- создание условий, позволяющих субъектам планирования - органам местного самоуправления Барановского сельсовета - существенно повысить эффективность имеющихся ресурсов с целью достижения первостепенных (актуальных), среднесрочных и долгосрочных (прогнозных) результатов;

- разработка оптимальной, с социальной точки зрения, траектории движения к запланированному состоянию территории поселения;

- определение того, какие действия можно, а какие нельзя делать сегодня с позиций достижения будущего состояния в целях обеспечения устойчивого развития территорий;

- подготовка оснований по изменению градостроительного устройства муниципального образования в целях оптимизации системы местного самоуправления, налогообложения и бюджетов, с учетом планируемых изменений планировочной организации территории, полномочий и обязанностей разных уровней государственной власти и местного самоуправления, установленных законодательством;

- подготовка оснований для принятия решений о резервировании и изъятии земельных участков для государственных и муниципальных (районных и поселковых) нужд.

Задачи территориального планирования

Для достижения указанных целей определены следующие задачи:

- выявление территорий наиболее активной хозяйственной, инвестиционной и градостроительной деятельности и формирования новых точек роста, главным образом за счет создания новых и модернизации существующих предприятий, развития транспортной и инженерной инфраструктур, выявления конкурентных преимуществ территории: выгодном местоположении, природно-ресурсном и социально-экономическом потенциале, богатом природном и географическом положении, наличии свободных земельных ресурсов;

- оптимизация планировочной структуры и функционального зонирования, совершенствование системы расселения и социального обслуживания;

- изменение функционального назначения территорий, занимаемых объектами и предприятиями, не соответствующими экономическим, экологическим, санитарно-гигиеническим и градостроительным условиям развития территорий;

- подготовка предложений по развитию транспортной и инженерной инфраструктур, в том числе, в целях развития незастроенных территорий и повышения их инвестиционной привлекательности;

- подготовка перечня мероприятий, обеспечивающих улучшение экологической ситуации и обеспечение безопасного проживания населения, охрану объектов капитального строительства от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- определение границ территорий планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;

- подготовка предложений, адресуемых органам власти Алтайского края по размещению объектов капитального строительства регионального и районного значения;

- подготовка предложений по изменению границ земель населенных пунктов, земель промышленности, земель сельскохозяйственного назначения;

- повышение эффективности использования и качества ранее освоенных территорий населенных пунктов, путем достройки недостроенных кварталов, комплексной их реконструкции;

- сохранение исторического облика застройки населенных пунктов, ландшафтных природных территорий, исторического и архитектурно-пространственного своеобразия;

- оптимизация размещения сети учреждений обслуживания с учетом обеспеченности жителей объектами обслуживания, соответствующей среднекраевому уровню, в том числе социально-гарантированному уровню обслуживания по каждому виду;

- формирование общественного центра в рабочем поселке, вдоль автомобильных дорог, выходящих на трассу регионального значения;

- обеспечение устойчивых и безопасных транспортных связей путем реконструкции существующей улично-дорожной сети, строительства новых поселковых улиц и дорог, транспортных развязок;

- развитие общественного транспорта;

- оптимизация системы водоснабжения для обеспечения качества и количества питьевой воды с учетом необходимости гарантированного водоснабжения объектов нового строительства;

- реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей;

- прекращение сброса неочищенных дождевых вод в реки, ручьи и другие водотоки на территории сельского поселения;

- строительство очистных канализационных сооружений;

- повышение мощности и надежности систем электроснабжения;

- реконструкция существующих и строительство новых источников электроснабжения;

- развитие системы газоснабжения населенных пунктов;

- модернизация систем связи и информатизации;

- совершенствование сбора и утилизации хозяйственно-бытовых и промышленных отходов;

- сокращение вредных выбросов в атмосферу, загрязнения почв и шумового воздействия от всех источников на жилую среду;

- выделение зон отдыха общего пользования: парки, скверы, бульвары, лесопарковые зоны, пляжи и других территорий для спорта, отдыха и рекреации, выделение природного каркаса.

Глава 11. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования

Главный принцип решения задач генерального плана – комплексность при организации деятельности и взаимодействии различных уровней публичной власти, осуществляющих градостроительную деятельность на территории муниципального образования Барановского сельсовета.

Решение задач основано на непересекающихся полномочиях и принципах:

а) независимости нижестоящих уровней власти от бездеятельности вышестоящих уровней публичной власти в сфере территориального планирования;

б) формализации процедур согласования документов территориального планирования по субъектам, предметам и срокам согласования.

Любое решение в области территориального планирования принимается в контексте правовых норм, фактов и обстоятельств. Таким «контекстом – рамками» для территориального планирования является федеральный и региональный каркас территории, который органы местного самоуправления Барановского сельсовета должны принимать как данность, учитывать и не посягать на него и который включает два компонента: территории и объекты. Выделение федерального, регионального и районного каркаса – одна из задач схемы территориального планирования населенного пункта, которая решена на основании действующих нормативных документов, документов кадастрового учета.

Вместе с тем, для решения некоторых задач, в схеме территориального планирования сформулированы предложения, адресуемые органам власти Алтайского края и органам власти Змеиногорского муниципального района в отношении изменения административных границ, границ категорий земель, территорий и зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального и районного значения.

Генеральный план содержит предложения по совместным действиям органов публичной власти разного уровня для реализации отдельных положений проекта.

Наибольшей эффективности при реализации решений генерального плана, принимаемым на уровне поселкового управления можно достичь при направлении средств на подготовку условий для привлечения инвестиций, в частности, в подготовку земельных участков для предоставления их частным инвесторам для строительства (как производственного, так и жилищно-гражданского).

Вторым направлением является повышение привлекательности для проживания населенных пунктов за счет улучшения экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий, благоустройства и улучшения социального обслуживания.

Третье направление – размещение на существующих и планируемых производственных площадках в границах населенных пунктов новых, более эффективных видов производственной и иной хозяйственной деятельности, посредством введения правового зонирования.

Жилищное строительство

Планируемая структура нового жилищного строительства представлена зонами малоэтажной застройкой с приусадебными участками.

Индивидуальная усадебная застройка – на свободных (незастроенных) земельных участках, в том числе, размещенных на присоединенной территории внутри планируемых административных границ муниципального образования Барановского сельсовета . Все предлагаемые участки расположены на благоприятных для проживания территориях.

Социальное и культурно-бытовое обслуживание

Исходя из существующего положения и выполненных расчетов, решение задач обеспечения территории объектами социального и культурно-бытового обслуживания на первом этапе реализации генерального плана предполагает, в основном, выполнение мероприятий, заложенных программами социально-экономического развития Змеиногорского района Алтайского края в части муниципального образования Барановского сельсовета, а также сохранение, реконструкцию и модернизацию существующих объектов.

На перспективу, при реальном увеличении населения и выполнении объемов строительства нового жилищного фонда, потребность в объектах социального и культурно-бытового обслуживания будет обеспечиваться за счет строительства на территориях, в соответствии с планируемым функциональным зонированием, представленным на Картах утверждаемых материалов, на которой выделены зоны планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения и даны предложения по размещению объектов районного значения.

Сельское хозяйство, промышленность, малое предпринимательство

Проектом генплана планируется сохранение большинства существующих и выделение новых площадок на свободных от застройки участках для размещения производственных предприятий и объектов малого предпринимательства.

Площадки, располагаются вдоль основных планировочных связей, на участках, наиболее привлекательных для ведения производственной и иной хозяйственной деятельности.

Площадки дифференцированы по классу санитарной вредности, что важно для принятия решения по выбору вида хозяйственной деятельности на том или ином земельном участке. На территориях разрешается размещение предприятий 3-4 класса вредности с санитарно-защитными зонами 300-100 метров соответственно, не оказывающих влияние на жилую застройку. Большинство площадок удалено от жилой застройки, что делает их привлекательными для размещения различных производственных мощностей.

Транспортная инфраструктура и транспортное обслуживание

В перспективе в селах поселения в целом сохраняется существующая сеть улиц и дорог, которая дополняется новыми объектами транспортной инфраструктуры, в основном, на участках нового жилищного строительства.

Главными мероприятиями местного значения планируются работы по благоустройству улично-дорожной сети в границах населенных пунктов в соответствии с предложенными профилями улиц.

# РАЗДЕЛ 3. Перечень мероприятий по территориальному планированию.
Обоснование предложений по территориальному планированию и этапы их реализации

| № п./п. | Наименование мероприятий, (предложений), зона планируемого размещения объектов капитального строительства (проведения мероприятий) | Для каких целей предлагается | Значение, кому адресовано | Последовательность (этапы) выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Оптимизация (упорядочение) функционального зонирования территории поселения, в том числе, территорий населенных пунктов |
| 1.1. | Установление границ функциональных зон. На территории поселения выделены следующие типы функциональных зон. 1) Жилые зоны, представленные малоэтажной застройкой с приусадебными земельными участками, а так же смешанной застройкой. 2)Производственные зоны, на территориях неблагоприятных для жилищного строительства и ведения сельского хозяйства. 3) Общественно-деловые зоны 4) Зоны сельскохозяйственного использования 5) Зоны транспортной и инженерной инфраструктур. 7)Зоны специального назначения. В будущем планируется незначительное уменьшение зоны сельскохозяйственного назначения, в связи со строительством АЗС и СТО, а также в связи с расширением площади земель населенных пунктов – с. Барановка (на 8,52 га), с. Гальцовка (на 39,8 га), в связи с созданием новой ООПТ национального парка «Горная Колывань», и строительством объектов специального назначения (скотомогильников, кладбищ и полигонов ТБО). | 1) Определение назначения использования отдельных участков территории, в целях обеспечения устойчивого развития территории в целом, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов. 2) Исключение проживания населения на территориях, не соответствующих санитарным требованиям и условиям безопасного проживания. 3) Подготовка оснований для изменения видов производственной и иной хозяйственной деятельности на отдельных участках территории, оказывающих негативное воздействие на население и окружающую природную среду. 4) Подготовка оснований для резервирования земельных участков для государственных и муниципальных нужд в целях последующего изъятия. 5) Обеспечение земельными участками для нового жилищного, общественно-делового и производственного строительства. 6) Стимулирование инвестиционной деятельности. 7) Повышение эффективности использования земель. 8) Увеличение доходности бюджета муниципального образования от налогов за недвижимость. 9) Обеспечение оснований для инициирования процедуры перевода земель из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов и земли иных категорий | Предложения, адресуемые органам местного самоуправления Барановского сельсовета. Предложения, адресуемые правительству Алтайского края (в отношении земель, находящихся в собственности Алтайского края) об изменении границ земель сельскохозяйственного назначения и отнесении их к землям населенных пунктов или землям иных категорий | Утверждение генерального плана. Принятие плана реализации генерального плана. Подготовка и принятие правил землепользования и застройки. Выполнение соответствующих процедур, необходимых по. |
| 2 Развитие транспортной инфраструктуры |
| 2.1 | Реконструкция и благоустройство существующей улично-дорожной сети в соответствии с профилями, предложенными генеральным планом. Строительство новой улично-дорожной сети, необходимой для обеспечения транспортной связи на территориях планируемых жилых кварталов. Строительство дорог-дублеров, обеспечивающих безопасное движение вблизи объездных посредством создания ограниченного выезда с жилой зоны на магистральную трассу. Сооружение шумо- и пылезащитных экранов вдоль дороги регионального значения. Реконструкция внутрипоселковых дорог в с. Барановка (10.8 км), в с. Гальцовка (5.0 км), в п. Рязановка (2.5 км). Текущий ремонт автодороги с. Барановка - г. Змеиногорск (12.6 км); строительство АЗС, СТО. На территории Барановского сельсовета необходимо формирование земельных участков для размещения инвестиционных проектов. | Обеспечение круглогодичной транспортной доступности функционально важных территорий муниципального образования Барановского сельсовета, обеспечение наибольшей безопасности проживания жителей и привлекательности территории для застройщиков. Обеспечение транспортного обслуживания населения муниципального образования Барановского сельсовета. | Предложение для совместного решения по строительству автомобильных дорог на основе соглашения между администрацией Змеиногорского муниципального района и администрацией Барановского сельсовета. | В соответствии с планом реализации соглашения о строительстве автодорог и улично-дорожной сети между администрацией Змеиногорского муниципального района и администрацией Барановского сельсовета. |
| 3 Развитие инженерной инфраструктуры |
| 3.1 | Развитие инженерной инфраструктуры территорий населенных пунктов: Проектом Генерального плана рекомендовано: – реконструкция водозаборных скважин в с. Барановка; – реконструкция водопроводных сетей в населенных пунктах муниципального образования (5 км); – строительство резервуаров запасов чистой воды, станции второго подъема в с. Барановка (1000 м³); –создание централизованной системы водоотведения; – реконструкция центральной котельной в с. Барановка (10,52 Гкал/час); – ремонт отопительной системы с. Барановка, с. Гальцовка (2,5 км). Строительство новых трансформаторных подстанций для обеспечения электроэнергией планируемых жилых кварталов и социально-бытовых объектов. Прокладка ЛЭП 0,4 кВ на планируемой территории жилищного строительства. Реконструкция старых линий передач для уменьшения потерь электроэнергии. Установка двух вышек цифрового телевидения в с. Барановка и с. Гальцовка. На территории Барановского сельсовета необходимо формирование земельных участков для размещения инвестиционных проектов. | 1) Обеспечение условий для строительства жилья, объектов общественного назначения и производственных объектов на территориях в границах муниципального образования Барановского сельсовета. 2) Увеличение инвестиционной привлекательности территорий и увеличение стоимости земельных участков. 3) Подготовка земельных участков для предоставления частным инвесторам для строительства объектов | Предложения, адресуемые органам местного самоуправления: - строительство объектов водоснабжения и водоотведения общего пользования; - строительство сетей и объектов электроснабжения в границах муниципального образования Барановского сельсовета. | После утверждения генерального плана, на основании специальных комплексных программ и схем развития инженерной инфраструктуры. В соответствии с программой социально-экономического развития Змеиногорского муниципального района |
| 4 Размещение объектов капитального строительства социального назначения и обслуживания населения, их реконструкция |
| 4.1. | Реконструкция стадиона в с. Барановка. Капитальный ремонт кровли Дома культуры в с. Барановка. Реконструкция мемориала воинам, погибшим в годы ВОВ в с. Барановка. Реконструкция библиотеки в с. Барановка. В сфере туризма и рекреации: – организация рекреационной зоны (этнографический музей под открытым небом), строительство туристической базы сезонного действия к северу от с.Гальцовка (на 250 мест); – организация рекреационной зоны, строительство туристической базы сезонного действия к северу от п.Рязановка (на 150 мест); – организация рекреационных зон на пруду с. Барановка (на 500 мест, на 200 мест); – строительство туристической базы сезонного действия у п. Андреевский (на 150 мест); – организация рекреационной зоны на территории бывшего поселка Мошкино (50 мест); – организация рекреационной зоны у р. Белая (на 250 мест). Создание национального парка «Горная Колывань». | Обеспечение условий для проведения досуга, занятий спортом и отдыха населения муниципального образования Барановского сельсовета. Обеспечение необходимой мощности объектов социально-бытового назначения | Предложение для совместного решения по строительству рекреационных и спортивных объектов на основе соглашения между администрацией Змеиногорского муниципального района и администрацией Змеиногорского поссовета | После утверждения генерального плана. |
| 4.2 | Реконструкция детского сада в с. Барановка. Реконструкция школы. Капитальный ремонт врачебной амбулатории в с.Барановка. Капитальный ремонт ФАП в с. Гальцовка. |  |  |  |
| 5 Санитарная очистка территории |
| 5.1 | Оборудование полигонов для хранения бытовых отходов. Установка контейнеров по территории муниципального образования, предусматривающая разделение отходов на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и другие). Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. Устранение несанкционированных свалок и иных объектов, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов. | Улучшение экологической и санитарно-гигиенической обстановки на территории муниципального образования Барановского сельсовета и повышение эффективности использования земель | Предложение органам местного самоуправления Змеиногорского муниципального района о разработке и реализации совместной целевой программы по улучшения экологической и санитарно-гигиенической обстановки | После утверждения генерального плана и проведения соответствующих мероприятий, установленных законодательством. |

# РАЗДЕЛ 4. Перечень основных факторов риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и описание 
мероприятий по их предотвращению

В данном разделе рассмотрены возможные чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, даны характеристики неблагоприятных природных процессов и техногенных опасностей, меры по их предупреждению и ликвидации, мероприятия по защите населения и территории от возможных последствий ЧС.

Реализация опасностей с высоким уровнем негативного воздействия на людей, природные и материальные ресурсы, приводит к чрезвычайным ситуациям.

К основным опасностям на территории муниципального образования Барановского сельсовета следует отнести:

1) техногенные – опасности на транспорте и взрыво-, пожароопасность;

2) природные – агрометеорологические, метеорологические, гидрологические и геологические опасности;

3) биолого-социальные – вредители и заболевания сельскохозяйственных растений, инфекционные и социально обусловленные заболевания населения, природно-очаговые инфекционные заболевания животных и людей.

Глава 12. Чрезвычайные ситуации природного характера

Чрезвычайные ситуации природного характера обусловлены географическими и климатическими особенностями региона, интенсивностью геологических процессов, гидрологических и агрометеорологических явлений.

Природные чрезвычайные ситуации, обусловленные возникновением метеорологических (атмосферных) явлений, выражаются: ураганами, шквальными ветрами, градом, ливнями, сильными снегопадами, метелями, морозами, сильным повышением температуры и гололедом.

Учитывая многолетние наблюдения за опасными природными явлениями, инициирующими ЧС природного характера, а также цикличность в их проявлении, можно предположить, что их количество в области не изменится и на последующий период и составит 2-3 происшествия в год.

Геологические опасные явления

На территории муниципального образования Барановского сельсовета представляют возможную опасность эрозионные и карстовые процессы.

Для предотвращения плоскостного смыва и роста оврагов используются три вида мероприятий: агротехнические, гидротехнические и лесомелиоративные.

С целью благоустройства овражных территорий предлагается проведение специальных инженерных мероприятий в составе:

-	частичной или полной засыпки овражных территорий;

-	срезка и террасирование склона в целях повышения его устойчивости;

-	регулирования стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки и устройства системы поверхностного водоотвода склоновых и присклоновых территорий;

-	регулирования грунтового стока с помощью строительства дренажей;

-	каптажа родников;

-	агролесомелиорации склонов и присклоновых территорий.

Для борьбы с речной эрозией необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению на разрушенных эрозией склонах, если этот процесс угрожает жилой, общественной застройке, промышленной или складской зонам, автомобильным дорогам, проходящим вдоль эрозионных склонов.

В целях защиты сельскохозяйственных земель от эрозионных процессов планируется строительство противоэрозионных гидротехнических сооружений и посадка защитных лесных насаждений.

Активизация карстовых процессов, как правило, вызывается несоблюдением норм строительства и эксплуатации подземных коммуникаций, нерациональной подземной разработкой полезных ископаемых.

Противокарстовые мероприятия должны:

- предотвращать активизацию, а при необходимости и снижать активность карстовых и карстово-суффозионных процессов;

- исключать или уменьшать в необходимой степени карстовые и карстово-суффозионные деформации грунтовых толщ, или, наоборот, способствовать стабилизации условий строительства ускорением карстовых деформаций;

- предотвращать повышенную фильтрацию и прорывы воды из карстовых полостей в подземные помещения и горные выработки;

- обеспечивать возможность нормальной эксплуатации территорий, зданий, сооружений, подземных помещений и горных выработок при допущенных карстовых проявлениях.

В качестве основных противокарстовых мероприятий при проектировании зданий и сооружений следует предусматривать:

- устройство оснований зданий и сооружений ниже зоны опасных карстовых проявлений;

- заполнение карстовых полостей;

- искусственное ускорение формирования карстовых проявлений;

- создание искусственного водоупора и противофильтрационных завес;

- закрепление и уплотнение грунтов;

- водопонижение и регулирование режима подземных вод;

- организацию поверхностного стока;

- применение конструкций зданий и сооружений и их фундаментов, рассчитанных на сохранение целостности и устойчивости при возможных деформациях основания.

Гидрологические опасные явления

Анализ опасных гидрологических ситуаций и предпосылок их возникновения показывает, что весеннее половодье не может создать очень опасную ситуацию, не угрожает жизни людей, не выражается в затоплении водой жилищ, промышленных и сельскохозяйственных объектов, разрушении зданий и сооружений или снижении их капитальности, повреждении и порче оборудования предприятий, разрушении гидротехнических сооружений и коммуникаций.

Влияние наводнений на обстановку в населенных пунктах и повреждения, возникающие в результате их воздействия, отсутствует.

Для защиты территории от затопления предусматривается обвалование защищаемой территории путем ограждения ее защитными дамбами и сплошная подсыпка территории до не затапливаемых отметок территорий нового строительства. Отметка бровки дамбы или подсыпанной территории принимается не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем устанавливается в зависимости от класса сооружений согласно СНиП 2.06.15-85 и СНиП 33-01-2003.

За расчетный горизонт высоких вод принимается отметка наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет – для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет – для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

В качестве основных средств инженерной защиты от затопления кроме обвалования или искусственного повышения территории предусматривается регулирование русла водотока в составе расчистки (с целью увеличения пропускной способности) и строительства берегоукрепительных сооружений, регулирование и отвод поверхностного стока, строительство дренажных систем и других сооружений инженерной защиты.

Природные пожары

В соответствии с климатическими особенностями региона, период с апреля по октябрь месяц является пожароопасным сезоном.

Глава 13. Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация; техногенная ЧС – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации.

Источник техногенной чрезвычайной ситуации – опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте разделенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация.

К опасным техногенным происшествиям относятся аварии на промышленных объектах или на транспорте, пожары, взрывы или высвобождение различных видов энергии.

На территории муниципального образования наибольшую опасность техногенного характера представляют чрезвычайные ситуации, вызванные авариями:

- на автомобильном транспорте;

- на пожаро - взрывоопасных объектах;

- на коммунальных системах жизнеобеспечения;

Аварии на автомобильном транспорте

Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны фактически на всех транзитных дорогах, проходящих по территории села.

Наибольшая вероятность происшествий дорожно-транспортного характера в местах пересечения дорог путепроводами, в местах автомобильных развязок, а также в местах крутых спусков и подъемов .

Масштаб вероятных транспортных ЧС зависит от количества транспортных средств и объема перевозимых ими веществ.

Основные причины возникновения чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте:

- износ дорожного покрытия;

- некачественное проведение ремонтных работ;

- недостаточный контроль коммунальных служб за состоянием дорожного покрытия в зимний период и т.д.;

Мероприятия по предупреждению последствий и защите населения в зоне пожароопасного объекта:

– совершенствование технологических процессов, повышение надежности технологического оборудования и эксплуатационной надежности систем;

– проведение профилактических работ по проверке состояния технологического оборудования;

– подготовка формирований для проведения ремонтно-восстановительных работ;

– обеспечение пожарной безопасности объекта.

Аварии на потенциально опасных объектах:

Потенциальными источниками техногенных чрезвычайных ситуаций являются промышленные объекты, объекты хранения и реализации нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов (автозаправочные станции).

На территории муниципального образования отсутствуют химически опасные объекты (использующие аммиак и т. д.). Имеется одна АЗС.

Катастрофы техногенного и природного характера приводят к следующим возможным последствиям: пожары, взрывы, человеческие жертвы, перебои в обеспечении электроэнергией, водой и теплом.

Из потенциально опасных объектов, аварии на которых могут привести к образованию зон ЧС, в пределах проектируемой территории муниципального образования находятся проектируемые автозаправочные станции (АЗС). Вид опасного вещества, участвующего в реализации чрезвычайных ситуаций – бензин, дизельное топливо.

При строительстве и эксплуатации АЗС требуется соблюдение противопожарных требований и разработка комплекса инженерно- технических мероприятий направленных на предотвращение и ликвидацию последствий аварий.

Наиболее опасной аварийной ситуацией будет авария, связанная с разрушением автоцистерны, доставляющей топливо. В случае разлива и воспламенения бензина возможно распространение пламени за границы объекта.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения:

При авариях на сетях электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения будет нарушена нормальная жизнедеятельность населения.

Водоснабжение. В сельских населенных пунктах очень высок процент износа водонапорных башен. Отказ этих объектов приводит к прекращению подачи воды. Чаще всего ввиду ограниченности заложенного бюджета поселения устранение подобных аварий может откладываться на неопределенный срок.

Электроснабжение. Поскольку нарушение подачи электроэнергии чаще всего связано с обрывом проводов, устранение неполадок не сильно влияет на жизнеобеспечение населения, тогда как на предприятиях и социальных объектах имеются резервные источники энергии.

Газоснабжение. Аварии систем газоснабжения наносят наибольший ущерб жизнедеятельность населения (отопление, приготовление пищи т.д.). При этом ремонт может занять значительное время, поскольку аварии чаще всего происходят на подземных участках газопровода.

Общие положения по содержанию территории

Территория в пределах противопожарных разрывов должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.

Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями, штабелями леса, пиломатериалов, других материалов и оборудования не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений.

Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны.

На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам.

Временные строения должны располагаться от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 15 м (кроме случаев, когда по другим нормам требуется больший противопожарный разрыв) или у противопожарных стен.

Отдельные блок-контейнерные здания допускается располагать группами не более 10 в группе и площадью не более 800 м2. Расстояние между группами этих зданий и от них до других строений, торговых киосков и т. п. следует принимать не менее 15 м.

Не разрешается курение на территории и в помещениях складов и баз, хлебоприемных пунктов, объектов торговли, добычи, переработки и хранения ЛВЖ, ГЖ и горючих газов (ГГ), производств всех видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участков, а также в не отведенных для курения местах иных предприятий, в детских дошкольных и школьных учреждениях, в злаковых массивах.

Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах установленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 50 м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах должно производиться под контролем обслуживающего персонала.

Территории населенных пунктов и предприятий (организаций) должны иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания и сооружения.

На территории жилых домов, общественных и гражданских зданий не разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах тару с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами.

На территории населенного пункта и предприятий не разрешается устраивать свалки горючих отходов.

Общие требования к взрыво-, пожароопасным объектам.

Хранить в складах (помещениях) вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и т. п.).

Баллоны с ГГ, емкости с ЛВЖ и ГЖ, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.

Электрооборудование складов по окончании  дня должно обесточиваться.

Дежурное освещение в помещениях складов, а также эксплуатация газовых плит, электронагревательных приборов и установка штепсельных розеток не допускается.

В зданиях, расположенных на территории баз и складов, не разрешается проживание персонала и других лиц.

В цеховых кладовых не разрешается хранение ЛВЖ и ГЖ в количестве, превышающем установленные на предприятии нормы. На рабочих местах количество этих жидкостей не должно превышать сменную потребность.

Не разрешается хранение горючих материалов или негорючих материалов в горючей таре в помещениях подвальных и цокольных этажей, не имеющих окон с приямками для дымоудаления, а также при сообщении общих лестничных клеток зданий с этими этажами.

Запрещается:

-	эксплуатация негерметичного оборудования и запорной арматуры; уменьшение высоты обвалования, установленной нормами проектирования;

-	эксплуатация резервуаров, имеющих перекосы и трещины, а также неисправного оборудования, контрольно-измерительных приборов, подводящих продуктопроводов и стационарных противопожарных устройств;

-	наличие деревьев и кустарников в каре обваловании;

-	установка емкостей на горючее или трудногорючее основания;

-	переполнение резервуаров и цистерн;

-	отбор проб из резервуаров во время слива или налива нефтепродуктов;

-	слив и налив нефтепродуктов во время грозы.

Установка транспортных пакетов в противопожарных разрывах, проездах, подъездах к пожарным водоисточникам не разрешается.

Для обеспечения безопасности на взрывопожароопасных объектах рекомендуется проведение следующих инженерно-технических и организационно-технических мероприятий:

-	заземление технологического оборудования и коммуникаций для защиты от накопления и проявления статического электричества;

-	оборудование резервуаров хранения нефтепродуктов: автоматической системой пожаротушения с пеногенераторами и сухими трубопроводами, ручными пеноподъемниками;

-	создание противопожарных водоемов, на территории или в непосредственной близости от объектов;

-	оборудование территории объектов пожарными гидрантами;

-	оборудование производственных площадок молниезащитой;

-	оснастить производственные и вспомогательные здания объектов автоматической пожарной сигнализацией;

-	обеспечить проезд вокруг промплощадок и резервуаров для передвижения механизированных средств пожаротушения;

-	осуществлять постоянный контроль состояния противопожарного оборудования на территории промышленных площадок;

-	для обеспечения своевременной локализации загорания, ведения контроля над соблюдением противопожарного режима, проведения профилактической работы рекомендуется создание добровольных пожарных команд (ДПК) из числа инженерно-технических работников, рабочих;

-	при выполнении работ на территориях резервуарных парков или складских помещений рекомендуется применять инструменты из материалов, исключающих искрообразование;

-	создание оперативного плана пожаротушения и плана ликвидации аварийных ситуаций, предусматривающих порядок действия пожарной охраны и персонала взрывопожароопасных объектов;

-	проведение инструктажа по пожарной безопасности.

Анализ чрезвычайных ситуаций показал, что основную долю пожаров в поселении составляют пожары, происходящие в жилом секторе, как правило, их количество возрастает с наступлением холодов.

К основным причинам возгорания относятся: неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, оборудования и печей.

В соответствии с Федеральным законом №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ст.76 дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

На объектах должна предусматриваться система пожарной безопасности, направленная на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений.

Согласование отступлений от требований пожарной безопасности проводится в соответствии с требованиями приказа МЧС России «Об утверждении инструкции о порядке согласования отступлений от требований пожарной безопасности, а также не установленных нормативными документами дополнительных требований пожарной безопасности» от 16.03.2007 г. № 141 по конкретному объекту в обоснованных случаях при наличии дополнительных требований пожарной безопасности, не установленных нормативными документами и отражающих специфику противопожарной защиты конкретного объекта, и осуществляется органами Государственного пожарного надзора.

# РАЗДЕЛ 5. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | На расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория муниципального образования Барановского сельсовета |
| 1.1 | Общая площадь земель в установленных границах населенных пунктов | га | 113849 | 113849 |
| 1.2 | жилые зоны | га | 346 | 346 |
| 1.3 | общественно-деловые зоны | га | 3 | 3 |
| 1.4 | производственные зоны | га | 60 | 60 |
| 1.5 | зоны специального назначения | га | 7,15 | 7,15 |
| 1.6 | рекреационные и сельскохозяйственные зоны | га | 27023 | 27023 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 2248 | 1708 |
| 2.2 | Возрастная структура населения |
| 2.2.1 | население младше трудоспособного возраста | чел. | 451 |  |
|  |  | % от общей численности населения | 20,06 |  |
| 2.2.2 | население в трудоспособном возрасте | чел. | 1105 |  |
|  |  | % от общей численности населения | 49,14 |  |
| 2.2.3 | население старше трудоспособного возраста | чел. | 692 |  |
|  |  | % от общей численности населения | 30,71 |  |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 3.1 | Общий объем жилищного фонда | м2 | 52988 | 52988 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦКУЛЬТБЫТА |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |
| 4.1.1 | Детский сад | объект | 2 | 2 |
| 4.1.2 | Общеобразовательная школа | объект | 2 | 2 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения |
| 4.2.1 | ФАП, амбулатория | объект | 2 | 2 |
| 4.3 | Объекты культурно-досугового назначения |
| 4.3.1 | Клуб | объект (мест) | 1 | 1 |
| 4.3.2 | Библиотека | объект (мест) | 2 | 2 |
| 4.4 | Объекты административно-делового назначения |
| 4.4.1 | Администрация | объект | 1 | 1 |
| 4.5 | Объекты торгового назначения |
| 4.5.1 | Магазин | объект (м2 торговой площади) | 738 | 738 |
| 4.6 | Объекты жилищно-коммунального хозяйства |
| 4.6.1 | Пожарная часть | объект (а/машин) | - | 1 (2) |
| 5 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 5.1 | Водоснабжение |
| 5.1.1 | Протяженность водопровода | км | 4,8 | 5,0 |
| 5.1.2 | Количество водоразборных колонок | единиц | 13 | 15 |
| 5.1.3 | Количество водозаборов | единиц | 1 | 1 |
| 5.1.4 | Количество артезианских скважин | км | 3 | 3 |
| 5.2 | Водоотведение |
| 5.2.1 | Общее поступление сточных вод: | куб. м./в сутки | 61,5 | 61,5 |
| 5.2.4 | Производительность очистных сооружений канализации | куб. м./в сутки | 61,5 | 61,5 |
| 5.2.5 | Площадь очистных сооружений существующая и территориальная возможность их расширения | кв.м | 10000 | 10000 |
| 5.3 | Электроснабжение |
| 5.3.1 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. | 6584450 | 8401800 |